La nuova BMW Z4 Roadster.			       
La nuova BMW Z4 M Roadster. 
Indice.

1.	La nuova BMW Z4 Roadster.
La nuova BMW Z4 M Roadster. 
(Versione riassuntiva) 	 3

2.	Il design della BMW Z4 Roadster: 
la veste nuova offre ancora più divertimento di guida. 	 11

3.	Il propulsore della BMW Z4 Roadster: 
maggiore potenza ed efficienza. 	 15

4.	Lo châssis della BMW Z4 Roadster: 
divertimento di guida allo stato puro. 	 21

5.	La scocca e la sicurezza passiva della BMW Z4 Roadster: 
leggera e incredibilmente sicura. 	 25

6.	Gli equipaggiamenti della BMW Z4 Roadster: 
puristi e autentici. 	 27

7.	Il design della nuova BMW Z4 M Roadster: 
fascino a cielo aperto. 	 31

8.	Il propulsore della nuova BMW Z4 M Roadster: 
una fonte di passione. 	 34

9.	Lo châssis della nuova BMW Z4 M Roadster: 
divertimento di guida fino al campo limite. .	 40

10.	La scocca della nuova BMW Z4 M Roadster: 
leggera e sicura. 	 46

11.	La nuova BMW Z4 M Roadster: 
concentrata completamente sulla guida. 	 48

12.	BMW Z4 Roadster/BMW Z4 M Roadster. 
Dati tecnici. 	 52

13.  Dimensioni esterne ed interne. 	 54

1.	La nuova BMW Z4 Roadster.
La nuova BMW Z4 M Roadster. (Versione riassuntiva)

Nessuna automobile sportiva del mondo incorpora meglio le caratteristiche 
di una roadster: il mondo automobilistico celebra la BMW Z4 Roadster. 
La BMW Z4 Roadster entusiasma per la sua dinamica affascinante, 
la sportività, risultato della sintesi di motori potenti, un assetto eccezionale 
e una serie di caratteristiche innovative. E, naturalmente, il design particolarmente riuscito che la rende unica, misteriosa e desiderabile. 
Quattro anni dopo l’anteprima mondiale, la BMW Z4 Roadster esce 
con delle motorizzazioni nuove che la pongono al centro dell’attenzione.

Al Salone dell’Automobile di Detroit nel gennaio del 2006 debutterà l’unica roadster high-performance del mercato. La BMW Z4 M Roadster si presenterà come la versione più sportiva della Z4 Roadster – molto attesa dai clienti – è completerà così nella gamma alta la famiglia di spider BMW. 
La BMW Z4 M Roadster porta avanti la tradizione in un segmento fondato da BMW M. Nel 1997, la Casa di Monaco presentò la BMW Z3 M Roadster, 
la prima roadster high-performance di serie. Fino al 2002 ne sono state vendute oltre 15.000 unità, divenendo così un best seller nella categoria di appartenenza e posizionandosi come leader in termini di dinamica, agilità e sportività.

Z4 M Roadster: performance impressionante.

Il sei cilindri in linea M che corona la gamma di motorizzazioni delle roadster 
è un motore high-performance unico sui generis. Nel 2005, per la quinta volta consecutiva, il motore è stato premiato con l’«Engine of the Year Award», 
uno dei riconoscimenti più autorevoli del mondo. Il suo concetto di regimi elevati e il cambio a rapportatura ottimizzata erogano in tutti i campi di 
regime una spinta enorme. I dati prestazionali: sei cilindri, cilindrata 3.246 cm³, 252 kW/343 CV a 7.900 giri/min., coppia 365 newtonmetri a 4.900 giri/min., regime massimo 8.000 giri/min.

Ma la sua performance si esprime meglio con due dati: una potenza specifica di 106 CV/litro e il rapporto peso/potenza di 4,1 chilogrammi/CV. Sulla strada ciò produce un’accelerazione della Z4 M Roadster da 0 a 100 km/h in 
5,0 secondi. Per la ripresa in quarta da 80 a 120 km/h la spider necessita solo 5 secondi. La velocità massima viene bloccata elettronicamente a 250 km/h.

Sei volte il divertimento di cambiare.

In una sportiva, il concetto di motore a regimi elevati si abbina perfettamente 
a una trasmissione corta al ponte, perché la coppia motore disponibile 
viene trasformata in una spinta ottimale alle ruote posteriori. L’abbinamento di coppia conica e differenziale M e cambio manuale a sei rapporti è ideale. Cambiate brevi e grintose, elevata silenziosità di funzionamento, una leva del cambio dagli innesti precisi che fornisce immediatamente il feedback che 
è stata inserita la marcia giusta – ecco le principali caratteristiche del cambio.

Blocco variabile del differenziale M per assicurarsi la potenza assoluta in curva.

La Z4 M Roadster è equipaggiata di un blocco variabile del differenziale M 
che varia il bloccaggio a seconda del regime di rotazione del motore, noto dalla M3, che le conferisce sia un’elevata stabilità che una trazione ottimale, soprattutto all’uscita delle curve. Quando la guida è fortemente sportiva oppure il fondo stradale presenta dei coefficienti d’attrito elevati, il sistema assiste il pilota esperto nel potenziare i pregi della trazione posteriore. 
A condizioni meteorologiche avverse, per esempio con coefficienti d’attrito differenti tra il bordo e la sezione centrale della carreggiata – un fenomeno frequente in inverno - il sistema conferisce alla Z4 M Roadster una trazione particolarmente alta.

Nuovi motori sei cilindri per la Z4 Roadster.

I motori a quattro e sei cilindri della BMW Z4 Roadster non raggiungono naturalmente la performance del motore M, ma garantiscono comunque un notevole piacere di guidare. Nella sua qualità di propulsore più innovativo della classe di appartenenza, il nuovo 3,0 litri sei cilindri della BMW Z4 Roadster 3.0si definisce un nuovo punto di riferimento a livello di rotondità di funzionamento e dinamica. 
Inoltre, offre un’elevata potenza per litro di cilindrata, un ottimo rapporto peso/potenza e il più basso consumo specifico. Il motore eroga 
195 kW/265 CV a 6.600 giri/min., raggiunge un regime massimo di 
7.000 giri/min., la coppia massima di 315 newtonmetri è disponibile permanentemente da 2.500 giri/min. a 4.000 giri/min. Le emissioni 
soddisfano le norme Euro 4 e ULEV II, così da avere un motore impeccabile anche dal punto di vista d’impatto ambientale.

Per il cliente, la caratteristica che lo differenzia di più dal motore precedente 
è la risposta sportiva, spontanea e una sonorità corposa che si sviluppa 
a ogni richiesta di potenza, ma anche l’elevata rotondità di funzionamento nei viaggi rilassati.

Ovviamente, una potenza elevata e un peso contenuto si ripercuotono direttamente sulle prestazioni e l’efficienza. La Z4 Roadster 3.0si accelera 
da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi, la ripresa in quarta da 80 a 120 km/h 
la assolve in solo 5,5 secondi. Anche la Z4 Roadster 3.0si viene bloccata elettronicamente a 250 km/h. Il consumo di carburante nel ciclo di prova europeo ammonta a solo 8,6 litri di benzina 98 NORM per 100 chilometri.

Piacere di guidare: i due sei cilindri 2,5 litri.

L’offerta di motorizzazioni a sei cilindri viene completata da due propulsori dalla cilindrata di 2,5 litri: nel confronto con la concorrenza, la BMW Z4 Roadster 2.5si con 160 kW/218 CV appartiene ai modelli più potenti. La coppia massima di 250 newtonmetri è disponibile costantemente tra i 2.900 e i 4.250 giri/min.; l’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in solo 6,5 secondi. L’elevata elasticità viene confermata dai valori della ripresa in quarta da 80 a 120 km/h anche in 6,5 secondi. La velocità massima è di 240 km/h, mentre il consumo di carburante è di 8,4 litri di benzina 98 NORM su 100 chilometri. Le emissioni soddisfano le norme Euro 4 e ULEV II.

La seconda variante della Z4 Roadster 2.5i con motore da 2,5 litri offre 
130 kW/177 CV e una coppia massima di 230 newtonmetri e sostituisce la BMW Z4 Roadster 2.2i. Il motore maggiorato offre al cliente una coppia 
e potenza superiori che si traducono in un’accelerazione più grintosa 
dai regimi bassi. I dati prestazionali: da 0 a 100 km/h in 7,1 secondi, elasticità (80–120 km/h in 4.) in 7,0 secondi. La velocità di punta è di 229 km/h, 
il consumo di 8,2 litri di benzina 98 NORM su 100 chilometri. Anche questa variante soddisfa le norme antinquinamento Euro 4 e ULEV II.

Con la loro dinamica e rotondità di funzionamento BMW i propulsori sei 
cilindri in linea entusiasmano e definiscono un benchmark nuovo nella classe di appartenenza. I motori hanno un basamento in alluminio/magnesio, 
una struttura «bedplate», una testata cilindri in magnesio, il comando valvole interamente variabile VALVETRONIC, la variazione di fase degli 
alberi a camme Doppio VANOS e tecnica quattro valvole per cilindro.

BMW Z4 Roadster 2.0i – l’iniziazione al vero roadster-feeling.

La gamma di motorizzazioni della famiglia roadster viene completata dal motore quattro cilindri 2 litri della BMW Z4 Roadster 2.0i. Anche il quattro cilindri in linea che eroga 110 kW/150 CV a 6.200 giri/min. e una coppia massima di 200 newtonmetri a 3.600 giri/min. promette dinamica sportiva e divertimento senza limiti: lo sprint da fermo a 100 km/h lo assolve in solo 
8,2 secondi, quasi lo stesso tempo della ripresa in quarta da 80 a 120 km/h. Raggiunge la velocità massima di 220 km/h.

Con un consumo di 7,5 litri di benzina 98 NORM su 100 chilometri 
il quattro cilindri si presenta alquanto parco, come viene dimostrato anche 
dal rispetto delle norme antinquinamento Euro 4 e ULEV II. Naturalmente, 
il motore è equipaggiato delle innovazioni BMW VALVETRONIC e Doppio VANOS. Inoltre, è montato l’impianto di aspirazione DISA – il condotto di aspirazione con una tecnologia che consente di variare la lunghezza del tubo di aspirazione a seconda del carico del motore. Insieme alla gestione motore, la tecnologia offre una spontaneità in fase di accelerazione nota finora solo 
dai motori sportivi con farfalle dedicate.

Sei marce per tutti i modelli.

Tutte le BMW Z4 Roadster sono equipaggiate di un cambio a sei rapporti dalle cambiate brevi e sportive che offre un’elevata rotondità di funzionamento 
e una guida precisa della leva centrale del cambio. La stretta rapportatura delle sei marce e un’ampia scalarità tra la marcia più bassa e quella più alta consente al guidatore sportivo di innestare la marcia ideale in tempi lampo.

Novità BMW: il nuovo cambio Sport Automatic.

Un altro highlight della Z4 Roadster 3.0si e 2.5si è il nuovo cambio automatico con paddles al volante. Grazie alla taratura nuova, la Z4 Roadster 
offre una guida più sportiva senza riduzione del comfort anche ai clienti che preferiscono una trasmissione automatica.

L’altissima rigidità della scocca assicura quattro stelle nella prova 
di crash EuroNCAP.

Concepita sin dall’inizio come spider, la nuova scocca della BMW Z4 Roadster presenta anche i valori ideali di peso e rigidità: una resistenza alle torsioni 
di 14.500 Nm/grado le assicura il primo posto nella categoria di appartenenza.

Una conseguenza diretta sono la dinamica entusiasmante in curva e i risultati brillanti della roadster nella severa prova di crash EuroNCAP: per una due 
posti aperta le quattro stelle (su cinque) conquistate sono tutt’altro che la regola. Ma c’è dell’altro: nella prova EuroNCAP 2004 la Z4 Roadster 
si è guadagnata su un massimo di 16 punti 15,64 punti nell’urto frontale 
e 16 punti nell’urto laterale; questi sono i migliori valori in assoluto misurati sui dummies in una roadster e le hanno conferito l’«EuroNCAP-Best-In-Class-Award». La Z4 Roadster protegge gli occupanti meglio di tutte le automobili della classe di appartenenza finora testate. Il carico per gli occupanti 
è addirittura inferiore a quello della maggior parte di vetture a tetto rigido.

Lo châssis: la star delle curve.

La BMW Z4 Roadster offre al guidatore un assetto tarato alla perfezione 
per la guida sportiva che assicura un divertimento di guida fino ai limiti. 
Nei casi in cui il piacere di guidare dovesse avvicinarsi ai limiti della fisica, 
i sistemi di regolazione mettono a disposizione i più alti livelli di sicurezza 
attiva. Molle e ammortizzatori, la cinematica e l’elastocinematica dello 
châssis sono impostati coerentemente per mettere a disposizione dinamica, 
agilità e maneggevolezza. Nel confronto con la concorrenza mondiale, 
la BMW Z4 Roadster si posiziona con tutte le varianti di modello come la roadster più agile e dinamica in assoluto. Per coloro che desiderano una guida ancora più sportiva è disponibile a richiesta un assetto ribassato di 
15 millimetri. Gli pneumatici runflat di serie sono stati sviluppati in esclusiva per arrotondare il carattere sportivo della BMW Z4 Roadster e offrono un molleggio più confortevole che non compromette però l’agilità della vettura.

Z4 M Roadster: il divertimento di guida portato al massimo.

L’assetto della Z4 M Roadster è derivato dall’assetto della Z4 Roadster 
e offre un maggiore divertimento di guida senza limitare il comfort o l’idoneità alla guida giornaliera.

Il nuovo DSC definisce il benchmark nei sistemi di regolazione dell’assetto.

Come vuole la tradizione BMW, i sistemi di regolazione dell’assetto non sono dei mezzi ausiliari né nella Z4 Roadster né nella Z4 M Roadster ma contribuiscono a controllare l’automobile anche nel campo limite. Anche se le riserve di sicurezza dell’assetto della roadster sono molto elevate, 
BMW non ha rinunciato a una serie di funzioni supplementari utili al cliente come l’assistenza in salita, i freni asciutti ecc.

Grazie alla funzione Dynamic Traction Control (DTC) integrata nella 
BMW Z4 Roadster, premendo un pulsante il guidatore può migliorare la trazione e la spinta in avanti su fondi stradali a basso coefficiente di 
attrito, per esempio quando guida sulla neve. Inoltre, può aumentare la dinamica della BMW Z4 per sfruttarne meglio i geni sportivi. Il DTC consente per esempio un aumento adattativo dello slittamento sulle ruote posteriori.

Numerose interessanti funzioni supplementari.

Il nuovo DSC offre le seguenti funzioni innovative: l’assistente di partenza in salita interviene per un brevissimo tempo sui freni. L’automobile in pendenza non rotola via e la partenza con il freno di stazionamento chiuso fa parte 
della storia. In aggiunta, la compensazione automatica del fading aumenta ulteriormente la sicurezza, così come la pre-disposizione freni con avvicinamento automatico delle pastiglie ai dischi. Su fondo stradale 
bagnato, i dischi dei freni vengono asciugati automaticamente così da migliorare l’efficienza del freno di esercizio.

La Z4 M Roadster utilizza il blocco variabile del differenziale M in abbinamento a un DSC adattato.

Electric Power Steering ottimizza lo sterzo.

La Z4 Roadster e la Z4 M Roadster si distinguono anche nello sterzo: 
la BMW Z4 Roadster è equipaggiata di un servosterzo elettromeccanico Electric Power Steering (EPS) che valorizza la taratura dinamica e agile 
della spider. Il sistema offre un’altissima flessibilità di guida, un compromesso ottimale tra ammortizzazione dello sterzo e feedback, una guida senza 
sforzo a velocità basse e nelle manovre di parcheggio e una centratura perfetta (il ritorno del volante nella posizione zero). L’equipaggiamento di serie comprende la funzione Servotronic.

Massima precisione di guida.

Lo sterzo della Z4 M Roadster è servoassistito idraulicamente per assicurare una precisione di manovra mai raggiunta in passato e un feedback 
preciso in tutte le situazioni dinamiche. La demoltiplicazione totale è di 47 : 1 
e consente delle velocità di sterzo superiori con una serie di vantaggi nella 
guida altamente sportiva.

Freni high-performance in costruzione leggera.

Nuovo è l’impianto frenante anteriore della Z4 Roadster 3.0si che garantisce dei valori di decelerazione estremi, un’alta resistenza al fading e ottime caratteristiche di durata sono i pregi dei freni nuovi.

Freni compound high-performance arrestano la potenza M.

La Z4 M Roadster con le sue prestazioni dinamiche superiori è equipaggiata 
di un impianto frenante «flottante» con freni compound, concepito originariamente per la BMW M3 CSL, dunque un sistema ripreso direttamente dal mondo delle corse. I valori di decelerazione sono straordinari: da una velocità di 100 km/h lo spazio di frenata è di solo 34 metri.

Nuovi accenti di design.

Nel design, la BMW Z4 Roadster rivisitata e la nuova Z4 M Roadster portano avanti con coerenza il linguaggio formale che caratterizza le BMW roadster purosangue. La BMW Z4 Roadster presenta leggeri ritocchi, come un modulo anteriore che sembra volerla attaccare a terra. Inoltre, sono stati sviluppati 
due nuovi fari fendinebbia e dei proiettori caratteristici.

Grazie alle luci posteriori nuove con fibre ottiche e una serie di linee orizzontali incisive, le modifiche trasmettono l’immagine di una coda più larga, 
più bassa e muscolosa. All’interno, dei materiali pregiati e colori nuovi creano un ambiente nobile che non sacrifica però il carattere sportivo-purista.

Z4 M Roadster: high-performance a prima vista.

La Z4 M Roadster svela immediatamente la propria natura di spider, ma soprattutto il carattere high-performance. Le esigenze funzionali e tecniche si riflettono direttamente nel design. Numerosi dettagli all’esterno e all’interno 
la distinguono dal modello di base. Saltano immediatamente all’occhio lo spoiler anteriore con l’accentuata forma a X di linee e aperture, le enormi prese d’aria e il doppio rene abbassato con due marcate linee di precisione sul cofano motore. Un’esclusiva della Z4 M Roadster è il design dei cerchioni in alluminio 18 pollici con styling a raggi sdoppiati. Anche la coda è tipica 
per il design M: quattro grossi terminali di scarico e un diffusore orizzontale.

L’abitacolo: sportivo e funzionale.

All’interno la BMW Z4 M Roadster si presenta con un ambiente moderno, d’ispirazione sportivo- purista, ma sempre esclusiva. La nobilità dell’abitacolo si esprime nelle forme sobrie e nella selezione dei migliori materiali 
che intensificano il divertimento di guida sportiva. Il tachimetro e il contagiri si presentano nei classici colori M: quadrante nero, numeri bianchi, lancette rosse e illuminazione bianca permanente.

Esclusiva è anche la rappresentazione del campo di regime nel contagiri, 
una caratteristica delle automobili M: il campo di pre-avviso giallo e il campo 
di avviso rosso limitano il numero di giri del motore in dipendenza della temperatura dell’olio motore. Con l’aumentare della temperatura dell’olio motore cresce anche il campo di regime utilizzabile. Questa soluzione 
aiuta il guidatore a seguire intuitivamente la curva di temperatura.

Degli ulteriori componenti M sono il volante, il pomello del cambio 
e i batticalcagni, i comandi del climatizzatore e della ventilazione impreziositi da un rivestimento galvanico in cromo lucido, le maniglie interne ed esterne delle porte.

Le proposte di personalizzazione delle BMW Z4 M Roadster includono 
tre vernici esterne M e cinque vernici BMW Z4 Roadster. All’interno, 
quattro colori, due equipaggiamenti in pelle e tre modanature esclusive lasciano spazio alla fantasia personale.

Spazio per due.

L’offerta di spazio per il bagaglio della BMW Z4 Roadster e BMW Z4 M Roadster è generoso per una spider: cassetto portaguanti, diverse vaschette portaoggetti e un box dal volume di circa dieci litri nella paratia posteriore 
sono delle soluzioni molto pratiche. In caso di necessità, il volume del bagagliaio di generosi 240 litri (sufficienti per il trasporto di due set da golf) 
è ampliabile a 260 litri – nella Z4 M da 200 a 220 litri, in conseguenza 
alla batteria nel bagagliaio.

Un capote dalla chiusura speciale.

Tutti i modelli nuovi della BMW Z4 Roadster sono equipaggiati di una capote la quale piegata occupa pochissimo spazio; infatti, la sezione rigida 
anteriore viene posata come un coperchio sopra la stoffa e bloccata a filo con 
la carrozzeria. 
Il lunotto termico è realizzato in un vetro minerale antigraffio.

Proiettori bixeno per una visione ottimale.

La Z4 Roadster è equipaggiata di serie con proiettori alogeni sdoppiati. 
A richiesta – di serie nella  Z4 M Roadster, dei proiettori statici bixeno offrono un’eccellente luce abbagliante e anabbagliante. 
Le luci di posizione sono generate da due anelli luminosi così che questa caratteristica di design BMW contraddistingue adesso anche la serie Roadster.

Protezione con la luce dei freni a due intensità.

Tutte le Z4 Roadster montano di serie la luce dei freni a due intensità che contribuisce efficacemente ad evitare dei tamponamenti: in caso di frenata di emergenza o quando interviene l’ABS, si ingrandisce la superficie illuminata dei fari posteriori. Il veicolo che segue interpreta il segnale e frena a sua volta, guadagnando così del prezioso spazio di arresto.

Un programma per tutti i desideri: audio e navigazione 
al massimo livello.

In aggiunta al sistema di base, per la Z4 Roadster sono fornibili due eccellenti impianti HiFi. Inoltre, due sistemi di navigazione consentono al cliente 
spider di sfruttare il know-how BMW nel settore. Tutti i sistemi sono abbinabili a quasi tutte le soluzioni di comunicazione attualmente disponibili.

2.	Il design 
della BMW Z4 Roadster: 
la veste nuova offre ancora più divertimento di guida.

Il restyling in dettaglio:

Esterno:
•	luci di posizione laterali integrate nel passaruota.

•	Nuovo design dei cerchioni.

•	Modulo anteriore con bordi di luce.

•	Linea di spalla si estende fino allo spoiler anteriore.

•	Prese d’aria allargate con fendinebbia stretti, 
 	integrati orizzontalmente.
•	Linea a V accentuata nel modulo anteriore. 
•	Gruppi ottici anteriori con lampeggiatori direzionali bianchi 
 	di serie, luce allo xeno con anelli luminosi. 
•	Doppio rene ridisegnato.
•	Modulo posteriore pone l’accento sulle linee orizzontali 
 	così da intensificare l’effetto tridimensionale.
•	Bordo inferiore dei fari posteriori ridisegnato.
•	Fari posteriori completamente nuovi con strisce luminose  
 	orizzontali e «vita interiore» modificata.
•	Secondo labbro integrato nello spoiler posteriore.
•	Terminali di scarico maggiorati e rivestiti in cromo (3.0si).
•	Nuove vernici metallizzate Monacoblau (blu Monaco), 
 	Flamencorot (rosso Flamenco), Silbergrau (grigio argento) 
  	e Tiefgrün (verde scuro).

Interno:
•	Ambiente ancora più nobile.
•	Comando climatizzatore e aria fresca in un elegant
 	e rivestimento galvanico.
•	Allestimento in tessuto/pelle in Montegoblau (blu Montego) 
 	e nero, allestimento interamente in pelle New England 
 	in Sattelbraun (marrone sella). 
•	Nuove modanature in alluminio spazzolato e in alluminio 
 	Cirrus e modanatura in legno in betulla scura.

•	Ancora più varianti grazie ai pacchetti BMW Individual.

Nessuna automobile sportiva del mondo rappresenta meglio la tipica spider: 
la BMW Z4 Roadster ha entusiasmato immediatamente il mondo dell’automobile – per la performance tecnica dei potenti motori, per lo châssis perfetto e le sue numerose innovazioni. E, naturalmente, anche per il 
design particolarmente riuscito che la rende unica, affascinante e desiderabile.

Impreziosita da piccoli ritocchi al design la BMW Z4 Roadster parte 
più giovane e potente per la prossima tappa – pronta a difendere la propria posizione di vera roadster premium.

Non c’è dubbio: è la Z4 Roadster.

Il linguaggio formale moderno ed espressivo conferisce alla Z4 Roadster la forma e le proporzioni classiche di una spider, abbinando così esteticamente la tradizione alle visioni future. Il cofano motore estremamente allungato, 
il passo lungo, gli sbalzi della scocca tenuti corti e la posizione di guida bassa e arretrata simbolizzano il puro piacere di guidare. La Z4 Roadster si presenta come un piacere per tutti i sensi.

Gioco raffinato di linee e superfici.

Delle linee incisive lungo le fiancate generano delle superfici tese, concavo/ convesse che si avvolgono su se stesse. Il gioco raffinato di luce/ombra crea in ogni prospettiva un’immagine diversa. Vista di fianco, la Z4 Roadster non si presenta mai uguale.

Le fiancate sono caratterizzate da tre linee: l’inconfondibile linea di spalla che unisce esteticamente il passaruota anteriore a quello posteriore. La linea dei longheroni, molto accentuata, che disegna una dinamica curva ascendente. Infine, la linea diagonale, che crea un campo di tensione con i longheroni e riprende l’inclinazione del parabrezza passando per le prese d’aria e il blasone della marca. Questo elemento sottolinea la zona tra l’asse anteriore e il primo montante e accoglie i lampeggiatori posizionati sotto il blasone della marca.

Vista di fianco, la BMW Z4 Roadster offre un gioco inconfondibile di linee e superfici che simbolizzano uno spirito sportivo puro e moderno. Le fiancate formano la base per nuovi accenti di design nel modulo anteriore e posteriore. Un’ulteriore novità è la luce di posizione laterale integrata nel passaruota all’altezza dei proiettori anteriori.

Nuovo design per i cerchioni.

Quattro nuovi disegni per i cerchioni arricchiscono le proposte di personalizzazione della Z4 Roadster. In aggiunta al classico styling a raggi 
a stella, l’offerta comprende il cosiddetto styling a turbina (entrambe dalle dimensioni 8 x 17 pollici). Ma l’offerta include anche due varianti per i pneumatici misti con dimensioni differenti davanti e dietro: uno styling con raggi a stella (davanti 8 x 17, dietro 8,5 x 17 pollici) e uno styling a raggi ellissoidali nelle dimensioni 8 x 18 pollici davanti e 8,5 x 18 pollici dietro.

Vista davanti: ancora più attaccata alla strada.

Nel modulo anteriore, un gioco di riverberi nei bordi di luce interpreta il classico linguaggio formale della BMW Z4 Roadster in una chiave nuova, accentuando il carattere sportivo e dinamico. Mentre le linee dei bordi del cofano motore partono sempre dai primi montanti e si riuniscono formando una V che funge da bordo interno dei proiettori anteriori, la linea di spalla 
si estende fino allo spoiler anteriore. Insieme ai bordi esterni delle larghe prese d’aria forma una V multipla. Questo effetto abbassa esteticamente il modulo anteriore, che sembra cercare il contatto con strada e crea un’unità ancora più compatta.

La presa d’aria è più larga e marcata da bordi ancora più severi; all’interno sono stati integrati i fari fendinebbia che non presentano più una forma rotonda, 
ma più stretta e orizzontale che riprende il design dei gruppi ottici anteriori. Insieme al listello nero sulla griglia, accentuano la larghezza del modulo anteriore.

I gruppi ottici anteriori sono stati sottoposti solo a un leggero ritocco: 
mentre in passato i lampeggiatori sotto i proiettori erano coperti da un vetro giallo, adesso sono bianchi.

Ogni listello del rene è un pezzo unico.

Anche il radiatore a doppio rene, simbolo di BMW, è stato ritoccato con particolare amore per il dettaglio: ogni listello riprende le superfici ritorte in positivo/negativo del linguaggio formale della carrozzeria, divenendo così 
un pezzo unico. Lasciando un interspazio minimo tra il rene e la carrozzeria, 
la griglia del radiatore viene inclusa ancora di più nel modulo anteriore 
della Z4 Roadster.

Un modulo posteriore nuovo aumenta il fascino.

La coda a forte orientamento orizzontale trasmette un’immagine di larghezza 
e baricentro basso. La linea orizzontale che si estende sotto il coperchio 
del bagagliaio viene ricoperta dalla conclusione dei bordi laterali della coda. 
I punti di sovrapposizione riflettono la luce, conferendo al modulo posteriore una configurazione completamente nuova che enfatizza i passaruota 
e la larghezza della coda. Le linee che si sviluppano a livelli differenti rendono lo spoiler posteriore più tridimensionale – e lo integrano meglio nella struttura dell’automobile.

Nuovo è anche il bordo inferiore dei fari posteriori a forma d’onda che riprende l’andamento del labbro dello spoiler. Le strisce luminose orizzontali dei fari posteriori formano un’unità estetica con la terza luce di stop accentuando nel design notturno la larghezza della coda.

Mentre in passato lo spoiler posteriore presentava un labbro nella zona inferiore, il restyling ha introdotto un secondo labbro che funge anche da bordo di luce e visualizza la carreggiata larga della Z4 Roadster. I due labbri abbassano ulteriormente il baricentro estetico della coda, intensificando 
il carattere sportivo e potente della BMW Z4 Roadster. Infine, è aumentato anche il diametro dei terminali di scarico – rivestiti in cromo nella 
Z4 Roadster 3.0si.

Una vera spider – anche all’interno.

L’abitacolo della BMW Z4 Roadster offre un ambiente da spider moderna  d’ispirazione sportiva e purista. L’interno è caratterizzato da forme sobrie 
e una selezione di materiali pregiati: l’espressione più pura del piacere di guidare. La strumentazione tonda a design a tunnel è simbolo del rapporto appassionato che si instaura tra un’automobile sportiva e il suo guidatore attivo. La posizione di guida abbassata e l’accento sulle linee orizzontali nella plancia sottolinea le proporzioni della Z4. La tensione delle superfici è 
ispirata alle linee esterne. Le superfici ritorte in positivo/negativo della scocca vengono riprese nel rivestimento delle portiere, nelle maniglie interne delle porte e nelle razze del volante. Anche i comandi della climatizzazione e delle bocchette di aria fresca rivelano un grande amore per il dettaglio: sono rivestiti galvanicamente di rutenio lucido e attirano immediatamente l’attenzione. Anche gli altri comandi sono stati in parte ridisegnati e realizzati in materiali 
più nobili. I roll-bar sono rivestiti in un elegante rutenio galvanizzato.

Ogni cliente può personalizzare la propria BMW Z4 Roadster e trasformarla 
in un’automobile del tutto particolare: quattro allestimenti in pelle, pelle lucida, tessuto e tessuto/pelle, dieci vernici esterne e dodici colori per l’interno 
e cinque modanature offrono ampie possibilità di personalizzazione.

Nuovi elementi di design.

Il design estremamente sportivo consente di utilizzare anche il nuovo colore Monacoblau (blu Monaco) metallizzato che si abbina in armonia con l’equipaggiamento in tessuto/pelle nero o con il nuovo Montegoblau (blu Montego). Il carattere purista della spider viene sottolineato anche dall’abbinamento grigio argento metallizzato per la vernice esterna e nero all’interno. Il classico carattere della roadster si valorizza particolarmente nell’abbinamento verde scuro metallizzato per la pelle esterna 
e Sattelbraun (marrone sella) per l’abitacolo.

Tra le cinque modanature in legno e alluminio vi sono due listelli di alluminio – uno chiaro che è stato spazzolato orizzontalmente e l’altro con la classica struttura ruvida a diamante. Entrambi creano un’atmosfera tecnico-sportiva. 
Le modanature in betulla chiara lucida sono completate da una variante in betulla scura che dona all’abitacolo un’aria particolarmente elegante.

3.	Il propulsore 
della BMW Z4 Roadster: 
maggiore potenza ed efficienza.

Il restyling in dettaglio:

•	Sei cilindri in linea più leggeri e potenti.
•	Nuovo sei cilindri in linea per la BMW Z4 Roadster 2.5si.
•	Nuovo motore quattro cilindri 2,0 litri.
•	Cambio a sei rapporti di serie per tutti i modelli.

•	Cambio Sport Automatic a sei rapporti con paddles come 
 	optional per la Z4 Roadster 3.0si e 2.5si.

La BMW Z4 Roadster viene considerata uno dei modelli più dinamici della Casa di Monaco. Questo lo deve essenzialmente ai suoi motori potenti 
e regolari. In abbinamento al cambio di serie a sei rapporti e un assetto straordinariamente agile, i sei e quattro cilindri contribuiscono in modo decisivo al piacere di guidare.

Il modello top di gamma equipaggiato con il motore sei cilindri 
più moderno del mondo.

La motorizzazione top di gamma è il propulsore 3,0 litri della BMW Z4 Roadster 3.0si, premiato ripetutamente con l’«Engine-of-the-year-Award» – per gli ingegneri un Oscar.

In tedesco si suole dire: «Il meglio è il nemico del buono.» Rispetto al propulsore 3 litri precedente, il nuovo sei cilindri in linea rappresenta uno sviluppo completamente nuovo. Come propulsore sei cilindri più innovativo 
del mondo, definisce il benchmark di rotondità di funzionamento; inoltre, 
offre la migliore potenza specifica, il migliore rapporto peso/potenza e il più basso consumo specifico. Il risultato: aumenta nuovamente la distanza 
rispetto alla concorrenza, raggiungendo un livello finora sconosciuto.

Aumenta la potenza – calano peso, consumo ed emissioni.

Con 195 kW/265 CV a 6.600 giri/min. il nuovo motore supera il modello precedente di 25 kW/34 CV, dunque del 13 percento. La coppia massima 
di 315 newtonmetri è di 15 newtonmetri superiore a quella del modello precedente (+ 5%) ed è disponibile costantemente tra i 2.500 giri/min. 
e i 4.000 giri/min. Il motore soddisfa la norma antinquinamento europea 
Euro 4 e la norma statunitense ULEV II, presentandosi così esemplare 
anche dal punto di vista d’impatto ambientale.

Il magnesio completa l’alluminio.

Con un peso di solo 161 chilogrammi il sei cilindri è il motore più leggero del mondo nella sua categoria di potenza. Il suo rapporto peso/potenza ammonta a 1,18 chilowatt per chilogrammo. Al fine di ridurre il peso, il basamento 
è realizzato in alluminio/magnesio. La struttura «bedplate» e la testata sono quasi interamente in magnesio, più leggero dell’alluminio di quasi il 30 percento.

VALVETRONIC per assicurare una combustione ancora più efficiente.

La VALVETRONIC regola continuamente la durata di apertura e la fasatura delle valvole di aspirazione in dipendenza della posizione del pedale dell’acceleratore, minimizzando i cambi di carica e sfruttando il carburante in modo più efficiente. In aggiunta, il motore presenta delle reazioni più 
precise. La VALVETRONIC è abbinata al Doppio VANOS di BMW, il variatore di fase degli alberi a camme delle valvole di aspirazione e di scarico. 
Il regolatore VANOS e la ruota della catena dell’unità di comando sono realizzati interamente in alluminio.

Farfalla interamente elettronica per un’accelerazione ottimale.

Il compito della farfalla interamente elettronica è di dosare con sensibilità 
il motore nel traffico stop-and-go e di accelerare in modo spontaneo, senza ritardi, quando il guidatore preme il pedale dell’acceleratore e richiede un’elevata potenza motore. La farfalla elettronica riconosce la marcia innestata e attiva la curva caratteristica programmata per la relativa marcia. Al contempo, risultano armonici i passaggi dalla fase di tiro al carico parziale e viceversa.

Una serie di innovazioni sottolinea il progresso a livello di prestazioni ed efficienza: per esempio, la pompa dell’acqua elettrica funziona indipendentemente dal regime del motore e viene comandata esclusivamente dal fabbisogno di raffreddamento effettivo del motore. Ognuno dei due 
alberi a camme in costruzione leggera riduce il peso di 600 grammi. L’esercizio dei gruppi secondari a cinghia unica rende superfluo il secondo livello di trasmissione a cinghia, così da ridurre le avarie e il peso. 
L’impianto di aspirazione a geometria variabile a tre stadi minimizza le perdite di flusso e assicura il riempimento massimo dei cilindri, aumentando la 
coppia a bassi regimi. In questo modo si amplia il campo di regime con effetto di autoalimentazione.

Sound-design nel propulsore.

Il compito che deve assolvere il reparto di sound-design è di generare 
una sonorità tipica sia per il brand che per l’automobile, così da trasmettere al cliente potenza e sportività nell’intero campo di regime disponibile. 
Il concetto del nuovo motore sei cilindri consente di ottimizzare la rotondità di funzionamento in un campo di regime ancora più ampio. Il risultato 
è una base eccellente per la produzione di un autentico suono da roadster.

Il suono viene generato dai componenti periferici del ciclo di aspirazione e dall’impianto di scarico. I componenti sviluppati esclusivamente per la 
Z4 Roadster creano una sonorità che offre una vera e propria esperienza acustica nell’intero campo di regime. Il feedback acustico puntuale 
e spontaneo nei cambi di carico sottolinea il carattere agile della nuova 
Z4 Roadster.

Potenza ed efficienza a un livello mai conosciuto.

La costruzione leggera ha un effetto diretto sulle prestazioni dinamiche 
e l’efficienza della BMW Z4 Roadster. La BMW Z4 Roadster 3.0si eleva nuovamente il parametro di paragone: l’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 5,7 secondi, dunque in due decimi di secondo in meno del modello precedente. La misurazione dell’elasticità da 80 a 120 km/h in quarta fornisce un valore ancora più basso: 5,5 secondi. La velocità massima viene 
bloccata elettronicamente a 250 km/h; nel ciclo di prova europeo il consumo di carburante ammonta a solo 8,6 litri di benzina 98 NORM.

Piacere di guidare: i sei cilindri 2,5 litri.

La BMW Z4 Roadster 2.5si con 160 kW/218 CV è equipaggiata di un 2,5 litri sei cilindri in linea che la posiziona come una delle automobili sportive 
aperte più potenti. Rispetto al modello precedente, sono cresciute anche coppia e potenza del motore. La coppia massima di 250 newtonmetri è disponibile costantemente tra i 2.750 e i 4.250 giri e accelera la Z4 2.5si in solo 6,5 secondi da 0 a 100 km/h. Il valore di elasticità da 80 a 120 km/h 
rivela un’alta ripresa: 6,5 secondi. La velocità massima ammonta a 240 km/h. 
Il consumo nel ciclo europeo è di modesti 8,4 litri di benzina 98 NORM 
per 100 chilometri. Anche questo motore soddisfa le norme antinquinamento Euro 4 e ULEV II.

Aumenta la cilindrata del «piccolo» sei cilindri.

Il motore sei cilindri viene offerto anche in una variante a potenza inferiore, nella BMW Z4 Roadster 2.5i, con 130 kW/177 CV e una coppia massima di 230 newtonmetri. Questa motorizzazione sostituisce l’attuale Z4 Roadster 2.2i. Il cliente trae profitto dal motore 2,5 litri maggiorato sfruttando una maggiore coppia e potenza che si manifestano soprattutto nell’accelerazione da bassi regimi.

I dati prestazionali promettono un roadster-feeling perfetto: accelerazione 
da 0 a 100 km/h in 7,1 secondi. La ripresa in quarta da 80 a 120 km/h la assolve in solo 7,0 secondi, la velocità massima è di 229 km/h. Il sei cilindri si accontenta di 8,2 litri di benzina 98 NORM su 100 chilometri e soddisfa, analogamente alle altre varianti di modello, le norme antinquinamento Euro 4 
e ULEV II.

In tutti i motori non bisogna sporcarsi più le mani per effettuare il controllo dell’olio: è sufficiente premere un pulsante e viene visualizzato il quantitativo d’olio.

Ma anche nei due modelli 2,5 litri l’esperienza di guida dice molto di più 
della tabella dei dati prestazionali: tutti i sei cilindri in linea entusiasmano con la migliore dinamica della categoria di appartenenza – come è tipico per le 
BMW – e una rotondità di funzionamento e prontezza di risposta eccellenti ogni volta che viene premuto il pedale dell’acceleratore. I motori hanno 
un basamento è in alluminio/magnesio, una struttura «bedplate» e una testata cilindri in magnesio; inoltre sono equipaggiati delle innovazioni 
BMW VALVETRONIC, Doppio VANOS, tecnica quattro valvole per cilindro, antibattito adattativo e il sistema differenziato di aspirazione.

BMW Z4 Roadster 2.0i – la base per il vero feeling di guida in 
una due posti.

La gamma di motorizzazioni della famiglia roadster viene completata dal motore quattro cilindri 2 litri della BMW Z4 Roadster 2.0i. Con una potenza di 110 kW/150 CV a 6.200 giri/min. e una coppia massima di 200 newtonmetri 
a 3.600 giri/min. Anche il quattro cilindri in linea promette dinamica da purosangue e un vero divertimento da spider che non deve nascondersi davanti alle sorelle sei cilindri. Lo sprint da fermo a 100 km/h dura solo 
8,2 secondi, esattamente tanto quanto la ripresa in quarta da 80 a 120 km/h. La velocità massima ammonta a sovrani 220 km/h. Il consumo è di modesti 
7,5 litri di benzina 98 NORM su 100 chilometri. Anche la BMW Z4 Roadster 2.0i soddisfa la norma antinquinamento Euro 4.

È indiscutibile che il quattro cilindri porta la firma BMW: ovviamente, trae profitto dalle attuali innovazioni BMW come il comando valvole interamente variabile VALVETRONIC e il Doppio VANOS, il variatore di fase degli alberi 
a camme delle valvole di aspirazione e di scarico. In aggiunta, viene utilizzato l’impianto di aspirazione DISA – una tecnologia BMW che consente di variare la lunghezza del collettore di aspirazione in dipendenza del carico del motore. Insieme alla gestione motore, questa tecnica offre una prontezza di risposta nota finora solo dai motori sportivi con farfalle dedicate. Al contempo, due alberi contrappesati assicurano una rotondità di funzionamento esemplare.

Grazie alla motorizzazione a quattro cilindri, la BMW Z4 Roadster 2.0i è l’automobile su misura per un gruppo target nuovo che non desiderava motori sei cilindri; delle persone che cercano la sensazione indescrivibile di 
una guida aperta e agile con una macchina sportiva, ma che non dedicano particolare importanza alla performance di un potente sei cilindri.

FDC – premendo un pulsante aumenta la dinamica di guida.

Per un guidatore BMW purosangue l’unica motorizzazione possibile è il sei cilindri in linea. Nelle versioni più sportive SI la roadster è equipaggiata dell’FDC: premendo il pulsante il guidatore attiva il programma Sport così da richiamare con maggiore spontaneità la potenza del motore; la gestione motore segue una curva caratteristica più sportiva dell’acceleratore. Al contempo, le caratteristiche dello sterzo sono più sportive. Quando la macchina monta un cambio automatico, l’FDC esegue le cambiate a regimi superiori, riducendone al contempo i tempi. La BMW Z4 Roadster regala delle emozioni sportive anche a un guidatore poco esperto.

Sei marce per tutti i modelli.

Tutte le BMW Z4 Roadster sono equipaggiate di un cambio a sei rapporti. caratterizzato da innesti corti, un’elevata rotondità di funzionamento 
e una guida precisa della leva del cambio con uno sforzo costante. La stretta rapportatura delle sei marce e un’ampia scalarità tra la marcia più bassa 
e quella più alta consentono al guidatore di innestare il rapporto ideale con precisione e rapidità anche nella guida estremamente sportiva. Partenza scattante, accelerazione dinamica e sorpasso sovrano: questo è il vero feeling da automobile sportiva.

Nuovo Sport-Automatic con paddles al volante.

La nuova trasmissione Sport-Automatic, disponibile a richiesta per la 
Z4 Roadster 2.5si e 3.0si, offre il divertimento da roadster abbinato al comfort sportivo. La Z4 Roadster 2.5i è fornibile anche con un opzionale nuovo 
cambio automatico a sei rapporti orientato sul comfort; la Z4 Roadster 2.0i non è disponibile con cambio automatico.

La stretta scalarità delle sei marce e l’ampia rapportatura consente al cambio automatico di realizzare un’elevata dinamica a bassi consumi. Il cambio automatico si distingue particolarmente per i passaggi armonici tra le singole marce. A differenza del cambio manuale, la sesta non è surmoltiplicata. Mentre con il cambio manuale la velocità massima viene raggiunta in quinta, 
la BMW Z4 Roadster con cambio automatico raggiunge la velocità di punta 
in sesta.

Il guidatore che opta a favore dello Sport-Automatic può decidere quando vuole intervenire personalmente: i paddles al volante consentono di realizzare delle cambiate estremamente veloci e di passare direttamente alla 
modalità manuale. Quando si scalano le marce la doppietta avviene in tempi nettamente inferiori a quelli misurati con il cambio automatico precedente. Grazie alla funzione Steptronic integrata, è sufficiente dare un leggero colpetto alla leva selettrice per eseguire manualmente le cambiate. Per attivare 
lo Steptronic il guidatore deve spostare semplicemente il selettore nella rispettiva griglia o dare un colpetto ai paddles.

4.	Lo châssis della BMW Z4 Roadster: 
divertimento di guida allo stato puro.

Il restyling in dettaglio:

•	Ultima generazione di DSC con funzionalità ampliate.
•	Riconoscimento frenata di emergenza attraverso 
 	il Controllo Dinamico dei freni (DBC).

•	Nuova taratura dello châssis.

La BMW Z4 Roadster offre al guidatore uno châssis tarato alla perfezione 
per una guida sportiva con divertimento fino ai limiti. E per il caso che 
un attacco d’entusiasmo porti ai limiti della fisica, dei sofisticati sistemi di regolazione assicurano la massima sicurezza attiva.

Le premesse ottimali per uno châssis perfetto.

La dinamica, l’agilità e la sportività della Z4 Roadster si basano primariamente sulla scocca estremamente resistente alle torsioni e ottimizzata nel 
peso e sullo châssis di taratura sportiva. Questo è ripreso in principio dalla BMW Serie 3 con delle modifiche apportate alla cinematica e all’elastocinematica per aumentare la dinamica, l’agilità e l’handling. La nuova taratura incrementa il comfort senza compromettere però l’agilità della vettura.

La ripartizione equilibrata delle masse tra gli assi, un baricentro basso e la trazione posteriore che isola completamente lo sterzo da influssi del motore offrono le premesse ottimali per una guida armonica, i migliori valori di trazione, prestazioni di punta e delle velocità in curva mai raggiunte in passato. La carreggiata totale molto larga in relazione alla scocca e le barre stabilizzatrici sui due assi hanno un impatto diretto sulla stabilità di guida, che viene percepito anche dal guidatore: la BMW Z4 Roadster è una delle spider più agili e dinamiche del mondo. Inoltre, la posizione di guida arretrata e bassa 
con lo sterzo assai diretto offrono al pilota un feedback immediato e una performance eccezionale.

Il contatto ottimale con il fondo stradale è assicurato da un avantreno tipo MacPherson con bracci trasversali in alluminio fucinato, ammortizzatori oleopneumatici, sterzo a pignone e cremagliera e barre stabilizzatrici. 
Il ponte posteriore a braccio unico centrale con ammortizzatori oleopneumatici e barra stabilizzatrice è caratterizzato da un’unione ideale del supporto del ponte posteriore alla scocca così da assicurare una maneggevolezza molto

sicura e prevenire un comportamento autosterzante non controllato. 
Chi desidera una versione più sportiva può ordinare come optional un assetto sportivo ribassato di 15 millimetri. Gli pneumatici runflat di serie sono stati sviluppati appositamente per valorizzare i geni sportivi della BMW Z4 Roadster.

Il DSC assicura il divertimento di guida.

Come vuole la tradizione BMW, i sistemi di regolazione dell’assetto non vengono utilizzati come mezzi ausiliari ma per intensificare il divertimento di guida o per gestire in modo sicuro delle situazioni critiche. Le riserve di sicurezza dell’assetto sono molto elevate.

Nella BMW Z4 Roadster è montata l’ultima generazione del Controllo Dinamico della Stabilità (DSC). Questo sistema BMW assume sempre di più 
il ruolo di elemento chiave dell’elettronica dell’automobile.

Originariamente, il DSC aveva «solo» il compito di aumentare la sicurezza di guida su fondi stradali sdrucciolevoli frenando in modo controllato le ruote – per esempio quando si voleva evitare un ostacolo improvviso o all’inizio di fasi d’instabilità in curva. Oggi le funzioni sono molto più ampie come guida sportiva, sicurezza e comfort. Ad esempio, il controllo della stabilità integrato ASC regola lo slittamento in fase di accelerazione e stabilizza la vettura decelerando e frenando selettivamente la ruota che slitta. Un’altra funzione del DSC è il Cornering Brake Control (CBC) con la regolazione asimmetrica 
della pressione dei freni che riduce la tendenza della vettura all’autorotazione nelle frenate leggere in curva.

L’aumento di trazione genera una spinta maggiore.

Grazie alla funzione Dynamic Traction Control (DTC) integrata, il guidatore non solo può migliorare la trazione e la spinta su percorsi a basso coefficiente d’attrito, per esempio sulla neve, premendo semplicemente un pulsante, ma il DTC gli consente anche di adattare – secondo le preferenze personali – 
il comportamento della BMW Z4 Roadster a una maggiore dinamica, così da sfruttare ancora meglio la grinta sportiva della BMW Z4 Roadster. Ad esempio, il DTC ammette uno slittamento superiore adattativo alle ruote posteriori. 
Nel campo di velocità medio-basso il DTC dà la priorità alla trazione; poi la priorità cala costantemente fino a una dinamica trasversale media della vettura – circa fino a 70 km/h e/o un’accelerazione trasversale di 0,4g. Le soglie di slittamento superiori vengono adattate allo stato di guida considerando una serie di parametri, come l’angolo d’imbardata e l’accelerazione trasversale della vettura – calcolati in base al coefficiente di attrito del fondo stradale e ai valori integrali di slittamento delle ruote. Il DTC offre, in dipendenza della velocità, un angolo di deriva massimo di 20 gradi, così che la Z4 Roadster offre l’agilità di guida nota dai sistemi con differenziale autobloccante senza compromettere però la funzione di sicurezza del DSC nel campo limite.

DSC con funzionalità nuove.

L’ultima generazione del DSC offre una serie di funzioni utili, come 
l’indicatore continuo di usura pastiglie freni che calcola il percorso restante e aiuta così il guidatore a programmare gli interventi di manutenzione, oppure 
il riconoscimento di frenata di emergenza Dynamic Brake Control (DBC) che massimizza la pressione dei freni in caso di frenata di emergenza.

Il nuovo DSC offre le seguenti funzioni supplementari: l’assistente di partenza in salita aziona automaticamente il freno per un brevissimo periodo, così da prevenire un rotolamento indietro dell’automobile; non è più necessario partire con il freno di stazionamento chiuso. Inoltre, la sicurezza aumenta attraverso 
la compensazione automatica del fading e la funzione predisposizione freni con avvicinamento automatico delle pastiglie.

La funzione che provvede automaticamente ad asciugare i dischi dei freni quando il fondo stradale è bagnato aumenta l’efficienza del freno di esercizio.

Electric Power Steering ottimizza lo sterzo.

L’agile e sportiva BMW Z4 Roadster trae grande profitto dalla trazione posteriore BMW che isola completamente lo sterzo dagli influssi del motore. 
Il guidatore si assicura così un’eccellente precisione di guida e un feedback puntuale. Ma la BMW Z4 Roadster offre di più: è equipaggiata di un servosterzo elettromeccanico che accentua la taratura dinamica e agile 
della spider.

L’Electric Power Steering (EPS) – questo è il nome del sistema – è composto da un elettromotore montato sul piantone dello sterzo e un ingranaggio 
a vite che assume la funzione di servosterzo. L’intervento sul volante viene trasmesso attraverso l’albero intermedio dello sterzo a una scatola sterzo che realizza la sterzata attraverso le barre di accoppiamento. Dato che la taratura dello sterzo avviene attraverso un software, l’EPS offre un’elevata flessibilità delle caratteristiche di guida, un compromesso ottimale tra ammortizzazione dello sterzo e feedback dal fondo stradale e richiede uno sforzo basso al volante durante la guida lenta e il parcheggio. Inoltre dispone di un’ottima centratura, cioè il ritorno del volante dopo avere percorso una curva. 
Quando nell’equipaggiamento opzionale FDC è attivata la modalità Sport, la servoassistenza viene ridotta per offrire un feeling di guida ancora più 
sportiva. La funzione Servotronic è di serie.

Aumentano il comfort e la sicurezza, cala il consumo.

Eventuali disturbi e dislivelli del fondo stradale o sbilanciamenti degli pneumatici non raggiungono il volante. Il guidatore non gode solo di un elevato comfort di guida ma può contare su un’elevata precisione dello 
sterzo anche su strade accidentate.

Inoltre, l’EPS fa risparmiare carburante: nella guida in rettilineo senza movimento dello sterzo non richiede nessuna energia. Rispetto a uno sterzo idraulico tradizionale, il risparmio di carburante nella guida pratica può essere di un litro su 400 chilometri.

Frenare con la potenza ottimale.

Naturalmente, l’impianto frenante è stato adattato al carattere e alle prestazioni della roadster. L’obiettivo era di realizzare un sistema dal peso contenuto 
per supportare l’agilità dell’automobile. I freni high-performance si distinguono per dei valori di decelerazione estremi, un’elevata resistenza al fading 
e ottime caratteristiche di durata. Nuovo è l’impianto frenante della Z4 Roadster 3.0si: i dischi anteriori e posteriori sono autoventilanti, 
mentre negli altri modelli Z4 Roadster (con eccezione della Z4 M Roadster) sono autoventilanti solo i dischi anteriori.

Pneumatici runflat.

Le Z4 Roadster 2.5i e 2.0i sono equipaggiate di serie di pneumatici runflat dalle dimensioni 225/55 R 16, mentre la Z4 Roadster 3.0si monta pneumatici dalle dimensioni 225/45 R 17. Dei fianchi con strisce di rinforzo e mescole di gomme resistenti ad alte temperature abbinati ai cerchi EH2 (Extended Hump) prevengono che lo pneumatico senza aria si comprima o stalloni. In caso 
di uno o più pneumatici sgonfi, è possibile percorrere, adattando la guida, fino a 250 chilometri a 80 km/h. Di norma, il guidatore potrà raggiungere una stazione di servizio senza dovere fermarsi in punti pericolosi per cambiare la gomma. Tutti i sistemi di regolazione conservano la loro piena funzionalità.

Avvertimento in caso di perdita di pressione degli pneumatici.

Gli pneumatici runflat sono abbinati a un sistema di controllo della pressione, montato di serie, che avvisa il guidatore tramite una spia ottica nella 
plancia portastrumenti in caso di perdita di aria. Il sistema reagisce già dopo pochi minuti e a partire da una velocità di 15 km/h. L’avvertimento tempestivo consente al guidatore di aggiungere dell’aria e di evitare eventuali costosi danni agli pneumatici. Infatti, solo il 20 percento dei danni agli pneumatici sono dovuti a una perdita improvvisa o veloce dell’aria. Nell’80 percento dei casi la perdita di pressione è lenta e il guidatore può percorrere fino a 
2.000 chilometri.

Nella guida giornaliera gli pneumatici runflat si comportano come degli pneumatici tradizionali. I cerchi della BMW Z4 Roadster sono compatibili con le gomme tradizionali, così che in caso di emergenza possono essere 
montati anche degli pneumatici «normali». La tecnologia runflat è disponibile sia per pneumatici estivi che invernali.

5.	La scocca e la sicurezza passiva 
della BMW Z4 Roadster: 
leggera e incredibilmente sicura.

Il restyling in dettaglio:

•	premiata con 4 stelle nella prova di crash EuroNCAP.
•	Premiata con il «EuroNCAP-Best-In-Class-Award».

Concepita sin dall’inizio come roadster, la scocca della BMW Z4 Roadster 
è ideale anche a livello di peso e rigidità: con una rigidità torsionale 
di 14.500 Nm/grado si posiziona al primo posto. Nessuna cabrio e nessuna spider presentano una rigidità torsionale così elevata.

Un’alta rigidità torsionale è la chiave per risolvere in modo brillante il conflitto tra comfort di molleggio e taratura dinamica e sportiva dell’assetto. Il guidatore percepisce un feeling di guida intenso. La scocca della BMW Z4 Roadster 
è caratterizzata da cosiddetti supporti a Y: davanti alla paratia, i supporti del motore si biforcano in un ramo longherone e un ramo tunnel. La rigidità torsionale viene aumentata da centine d’irrigidimento e molle nel sottoscocca, nei duomi delle sospensioni e nella cornice del parabrezza. 
La roadster non richiede né antivibratori né misure supplementari.

Il concetto di peso ottimizzato con costruzione leggera comprende il cofano motore in alluminio, la protezione anticapottamento integrata nella scocca 
e l’utilizzo di acciai altamente resistenziali. Dei moderni processi produttivi come la deformazione interna ad alta pressione consentono una configurazione della struttura rinforzata della cornice del parabrezza a forma e peso ottimizzati senza flangie saldate. Il peso a vuoto DIN della Z4 Roadster ammonta, a seconda della motorizzazione e dell’equipaggiamento, tra i 1.220 (Z4 2.0i) e i 1.340 chilogrammi (Z4 3.0si con cambio automatico) – un vero peso piuma.

Quattro stelle nella prova di crash EuroNCAP.

Guidatore e passeggero della BMW Z4 Roadster godono di una sicurezza passiva esemplare. Questo viene confermato anche dalle severe prove europee NCAP superate dalla BMW Z4 Roadster con i massimi voti: per una due porte aperta le quattro stelle raggiunte su cinque sono tutt’altro 
che la norma. E c’e ne di più: nella prova EuroNCAP 2004 la Z4 Roadster ha ottenuto su un massimo di 16 punti 15,64 punti per il crash frontale e 
16 punti per il crash laterale – questi sono i migliori valori in assoluto misurati sui dummies con una spider. La BMW Z4 Roadster è stata premiata con

l’«EuroNCAP-Best-In-Class-Award». In altre parole: la BMW Z4 Roadster protegge gli occupanti meglio di tutte le automobili del segmento finora collaudate. In caso d’incidente, il carico degli occupanti è addirittura inferiore 
a quello presente nella maggior parte di automobili a tetto rigido.

La struttura estremamente stabile della scocca comprende un primo montante che assume anche il ruolo di roll-bar: dei tubi di acciaio altamente resistenziali sono ancorati al primo montante attraverso una costruzione massiccia a guscio, rafforzandoli efficacemente nella zona sotto il telaio del tetto. Dietro i poggiatesta, due roll-bar in acciaio inox sono saldati con 
le traverse della scocca altamente resistente alla paratia, realizzando così un’unione ideale. Delle superfici poggiapiedi anticrash ottimizzate minimizzano le intrusioni nell’abitacolo. Nei longheroni anteriori sono avvitati degli elementi di deformazione relativamente lunghi, realizzati in una costruzione in acciaio a guscio, ai quali è fissato il sistema di paracolpi. In caso di piccoli tamponamenti non viene danneggiata la carrozzeria e i costi di riparazione restano modici.

Sistemi di protezione su misura.

Nella Z4 Roadster viene utilizzato per la prima volta l’Advanced Safety Electronics (ASE). Il sistema ASE comanda quattro airbag frontali e laterali. 
I satelliti controllano l’attivazione di ogni singolo airbag e pretensionatore. 
I moduli misurano e calcolano autonomamente, reagiscono indipendentemente uno dall’altro e si monitorano a vicenda. Qualora necessario, l’ASE predispone la separazione del morsetto di sicurezza della batteria, la disattivazione dell’alternatore e della pompa del carburante, l’apertura della chiusura centralizzata e l’accensione dell’illuminazione interna e del lampeggio di emergenza. In abbinamento al telefono veicolare e il sistema di navigazione «Professional» o «Business» il sistema telematico «BMW Assist» emette 
una chiamata di soccorso, trasmette la posizione della vettura e crea un collegamento a voce con la centrale di soccorso.

I poggiatesta regolabili in altezza sono imbottiti con una schiuma 
assorbente che riduce sensibilmente il rischio di lesione, in particolare in 
caso d’urto posteriore.

6.	Gli equipaggiamenti 
della BMW Z4 Roadster: 
puristi e autentici.

Il restyling in dettaglio:

•	luci di posizione con anelli luminosi.
•	Luce dei freni a due intensità.

Per guidare bene bisogna stare seduti comodi: nella Z4 Roadster guidatore 
e passeggero trovano la posizione da spider ideale – sedili bassi e arretrati rispetto al baricentro e il centro di rotazione della vettura. I movimenti dell’automobile vengono trasmessi direttamente e il percorrere una curva stretta ad alta velocità diviene un’esperienza del tutto particolare.

I sedili sono confortevoli ed ergonomici, offrono un’eccellente ritenuta laterale e sono regolabili. Grazie alla generosa regolazione longitudinale, anche 
delle persone di statura assai alta o particolarmente bassa trovano la posizione giusta. Il piantone dello sterzo è regolabile in lunghezza ed inclinazione, 
lo spazio per la testa è grande.

Gli occupanti sono circondati dal tipico design di una spider, realizzato con materiali di qualità premium: sobrio, ordinato, moderno ed elegante – 
tutto è orientato sulla guida all’aperto: design purista, funzionale e originale.

Gli strumenti che predominano nella plancia sono il tachimetro e il contagiri. 
Le palpebre – un hommage alle spider classiche – proteggono contro dei riflessi nel parabrezza. Lo schermo LCD del computer di bordo è integrato nel tachimetro, l’indicatore livello carburante e della temperatura dell’acqua si 
trova nel contagiri. L’indicatore della marcia innestata (nel cambio automatico) e le spie di controllo sono integrati tra gli strumenti tondi. Il riscaldamento e l’impianto di climatizzazione vengono comandati da tre manopole posizionate nella plancia sopra la consolle centrale, sotto i comandi della radio e del sistema HiFi.

Spazio sufficiente per partire in vacanza in due.

Per essere una spider, la Z4 Roadster offre spazio sufficiente agli occupanti e numerose possibilità di stivaggio: un cassetto portaguanti, due tasche 
rigide nelle portiere e un box da dieci litri dietro la paratia posteriore tra i sedili. Il coperchio viene chiuso con la chiusura centralizzata, il meccanismo 
di apertura è ammortizzato idraulicamente. Nella paratia, a destra e sinistra del box, vi sono due vaschette dal volume di rispettivamente 3,7 litri. Quando

viene stato ordinato l’optional HiFi, sono occupate dai subwoofer. Un’ulteriore vaschetta dietro la leva del freno di stazionamento è ideale per monetine 
o gettoni. I due portabicchieri della plancia sono piegabili e possono essere adattati con un sola mano al diametro del contenitore della bevanda.

Portacapote variabile per aumentare lo spazio nel bagagliaio.

Rispetto alle automobili con tetto piegabile, la Z4 Roadster offre un bagagliaio accettabile anche a capote abbassata. Per aumentare lo spazio nel bagagliaio a capote aperta, il box variabile per l’alloggiamento della capote in materiale sintetico può essere sbloccato e piegato come un box. Il volume del bagagliaio aumenta da 240 a 260 litri – uno spazio sufficiente per accogliere due sacche da golf o quattro cassette di bevande. Al fine di evitare danneggiamenti 
alla capote o al bagaglio, nella capote a comando elettroidraulico un sistema di sicurezza blocca l’apertura del box se il coperchio è piegato. Per trasportare ulteriori oggetti, per esempio dell’attrezzatura sportiva, è disponibile 
come optional un portaoggetti di alluminio per il cofano posteriore.

Una capote dalla piega speciale.

La capote della BMW Z4 Roadster ha una ripiegamento speciale. La piegatura consente di risparmiare molto spazio e funziona nel seguente modo: 
la sezione anteriore della capote viene posata come un coperchio sopra la stoffa e bloccata lungo il bordo della carrozzeria. Per questo motivo, 
la Z4 Roadster non ha un copricapote né un coperchio. Sia nella capote a comando automatico che manuale l’isolamento acustico e il comfort 
climatico sono stati ottimizzati attraverso un cielo interno supplementare.

La capote ad apertura manuale viene bloccata sul deflettore del parabrezza attraverso una chiusura centrale ed è facilmente apribile con una sola mano. Il leggero telaio in magnesio e alluminio riduce il peso. Il lunotto termico è realizzato in vetro minerale antigraffio.

Premendo un pulsante si avvia il processo di apertura elettromeccanico della capote automatica che richiede solo dieci secondi. Un sistema elettroidraulico piega la capote e la blocca. Ovviamente, il sistema gestisce anche 
la chiusura della capote.

Viaggiare a cielo aperto senza correnti d’aria.

Un sistema opzionale antivortice migliora la protezione contro le correnti 
d’aria. Il sistema è composto da due dischi inseribili nella fessura dei roll-bar e una rete tesa in un telaio che si estende tra i roll-bar. Quando non serve, 
la rete viene depositata nel bagagliaio in un apposito supporto. Come optional è disponibile anche un hardtop.

Luce bixeno per una visione ottimale.

La BMW Z4 Roadster è equipaggiata di serie di fari alogeni sdoppiati. 
Le potenti lampadine H7 per la luce abbagliante ed anabbagliante illuminano la carreggiata in modo omogeneo e contribuiscono alla sicurezza attiva.

A richiesta, sono disponibili anche dei proiettori bixeno che emettono 
un fascio di luce abbagliante ed anabbagliante ancora più luminoso. 
La ripartizione tra abbagliante ed anabbagliante avviene tramite un diaframma a comando elettromagnetico che viene inserito nel fascio di luce davanti 
alla lampadina allo xeno. Per evitare l’abbagliamento del traffico incrociante, 
il sistema include la regolazione automatica della profondità d’illuminazione.

La luce di posizione viene generata da due anelli luminosi. Adesso, 
questa caratteristica della Casa di Monaco contraddistingue anche la 
serie Roadster di BMW.

Protezione grazie alla luce dei freni a due intensità.

La nuova Z4 Roadster trae profitto da un’altra innovazione BMW: la luce dei freni a due intensità migliora sensibilmente la sicurezza del traffico. Infatti, 
se il veicolo che segue viene informato in tempo sull’intensità di frenata, si riducono i tamponamenti. Proprio questa è l’informazione fornita dal sistema: in caso di frenata normale, si illuminano le luci dei freni e la terza luce 
di stop. In caso di frenata di emergenza o di attivazione dell’ABS, si ingrandiscono le superfici luminose dei fari posteriori. Il guidatore che segue interpreta l’ingrandimento intuitivamente come una frenata di 
emergenza e frena a sua volta, guadagnando del prezioso spazio di arresto.

Divertimento all’aria fresca per ogni età.

Sul sedile del passeggero è possibile montare un seggiolino per bambini. 
I punti di fissaggio Isofix sono di serie nella Z4 Roadster. Un interruttore 
con relativa spia nella consolle centrale disattiva l’airbag del passeggero. Anche questa funzione è inclusa nel sistema di sicurezza ASE.

Programma personale: impianti HiFi di alta gamma.

I concerti all’aperto hanno il loro fascino. Ma uno spazio aperto offre delle condizioni molto difficili per un impianto audio. In aggiunta al sistema 
di base, la Z4 offre come optional due impianti HiFi di alta gamma sviluppati 
e ottimizzati appositamente per la Roadster. Attraverso l’equalizing dell’amplificatore è stata ottimizzata la linearità. Il primo impianto include un amplificatore audio a dieci canali con quattro subwoofer di 40 Watt davanti 
e dietro e sei altoparlanti di 25 Watt per i toni medi e acuti davanti nelle porte, in alto e dietro gli schienali.

Il sistema HiFi «Professional» offre anche la cosiddetta tecnologia Carver che consente di accoppiare il volume del subwoofer destro e sinistro e di generare così una pressione acustica enorme. Un subwoofer viene abbinato a una 
fase terminale la quale, in aggiunta alla tensione di uscita di 30 Volt dispone anche della relativa elaborazione segnale per proteggere l’altoparlante dall’autodistruzione. La configurazione è quella del noto sistema di altoparlanti HiFi, ma con un amplificatore audio digitale a dieci canali con sound-
processor e una potenza di uscita dei subwoofer montati nella paratia posteriore di 100 Watt.

Due sistemi di navigazione – a richiesta con memoria DVD.

Il sistema di navigazione «Business» integrato nella plancia utilizza i dati di un DVD la cui densità di memoria consente un’enorme autonomia geografica: 
un DVD contiene tutta l’Europa. Grazie al suo processore veloce, nel momento in cui il guidatore abbandona la strada preselezionata, il sistema di navigazione è in grado di calcolare immediatamente un percorso nuovo. Dato che radio 
e navigazione formano un sistema integrato i comandi possono essere utilizzati per il computer di bordo, la radio e il telefono. Il piccolo schermo monocromatico previsto per la navigazione visualizza anche messaggi sms. 
Il CD player e il CD changer sono in grado di riprodurre brani in formato MP3.

Il sistema di navigazione «Professional» dispone inoltre di un monitor a colori apribile 16:9 dell’ultima generazione, incassato al centro della plancia. 
Lo schermo è girevole lungo il proprio asse e si apre automaticamente quando si premono un pulsante o un tasto della radio e si chiude non appena 
il guidatore estrae la chiave dal blocchetto di accensione. Lo schermo è aggiustabile elettricamente, premendo un pulsante, oppure manualmente e, qualora desiderato, anche ripiegabile. L’utilizzo di una nuova tecnologia 
di pellicole offre un’ottima leggibilità del display a tutte le condizioni di luce; una pellicola speciale antiriflesso montata dietro lo schermo protegge 
contro riflessi sul parabrezza. Entrambi i sistemi di navigazione sono abbinabili a un telefono veicolare fisso, disponibile come optional.

- Il design 
della nuova BMW Z4 M Roadster: 
fascino a cielo aperto.

Ogni automobile BMW M esprime high-performance nel proprio 
design. Le esigenze funzionali e tecniche creano autenticità di design. 
È indubbiamente una Z4 Roadster – ma indubbiamente è anche un’automobile M. Anche se proporzioni e concetto di base della BMW Z4 
M Roadster sono identici a quello della BMW Z4 Roadster, le differenze 
non si trovano solo sotto la veste di lamiera. La BMW Z4 Roadster si presenta atletica e potente e simbolizza i valori centrali della dinamica di una spider.

Modulo anteriore: si riconosce immediatamente il muso M.

Il modulo anteriore della Z4 M ha un muso particolare: analogamente al modello di base, tutte le linee del cofano motore si slanciano in direzione del rene. Ma le asticelle delle prese d’aria si posizionano con decisione 
nella direzione opposta portando l’attenzione sulla larga carreggiata. La X è composta dalle linee di fuga e le asticelle ed esprime una forte dinamica.

La spider cerca il contatto con la strada.

Un’altra differenza è lo spoiler anteriore – sia a livello funzionale che estetico – che sembra volere attaccare la Z 4 M Roadster alla strada. La presa d’aria centrale e le due prese laterali emettono un segnale univoco: motore e freni hanno un elevato fabbisogno d’aria di raffreddamento. Un incisivo labbro 
dello spoiler limita verso il basso la presa d’aria centrale, generando una linea di collegamento tra i due flaps.

Le grandi prese portano all’atleta l’aria per respirare.

Ovviamente, anche questo modello M con il rene BMW mette in mostra 
le proprie origini: qui si ritrovano nella sezione inferiore del muso, così da fare apparire il cofano motore ancora più lungo di quello del modello di base. 
Ogni asticella nera lucida del rene riprende le superfici ritorte in positivo/negativo del linguaggio formale esterno, trasformandosi così in un pezzo unico. I proiettori sdoppiati sono completati da lampeggiatori bianchi dalla linea ondulata lungo il bordo inferiore. Le luci di posizione realizzate come anelli luminosi conferiscono alla Z4 M Roadster il tipico design notturno BMW.

Linee di precisione attirano lo sguardo sulla strada.

Il cofano motore viene incorniciato da due incisive linee di precisione: all’altezza di guidatore e passeggero emergono dal cofano e sfociano nel doppio rene.

Il design offre una prospettiva sempre diversa.

Partendo dal rene e dai fari sdoppiati, la superficie del cofano motore si estende dal primo montante, lungo la porta, ai passaruota posteriori 
per sfociare sopra i fari posteriori. Delle linee incisive generano nelle fiancate delle superfici concavo/convesse ritorte e tese. I riverberi luce/ombra creano permanentemente delle impressioi nuove.

La fiancata è caratterizzata da tre linee: la linea di spalla che unisce esteticamente il passaruota anteriore a quello posteriore; la linea accentuata dei longheroni sottoporta dall’andamento ascendente. E, infine la linea diagonale che riprende l’inclinazione del parabrezza e attraversa la presa d’aria con il logo BMW. Questo elemento accentua la distanza tra asse anteriore 
e primo montante e accoglie sotto il blasone bianco/blu i lampeggiatori direzionali bianchi.

Cerchioni da 18 pollici nel tipico design M.

I passaruota bombati sottolineano il design dei cerchioni in lega creati in esclusiva per la Z4 M Roadster. Il design è derivato dall’espressività del linguaggio formale della spider: delle superfici lisce si estendono sopra delle linee precise accentuando il carattere high-performance.

Modulo posteriore: la pura potenza.

Grazie alle sue caratteristiche M, la coda della Z4 M Roadster raccoglie 
tutti gli elementi in un’unità. Il forte accento sulle linee orizzontali e i passaruota dall’aspetto muscoloso rendono la coda estremamente bassa e larga. 
Il diffusore orizzontale unisce esteticamente i due flaps riflettenti, riprendendo formalmente gli elementi di disegno dello spoiler anteriore, come il labbro 
nella presa d’aria o i flaps.

Analogamente alla Z4 Roadster i fari posteriori sono stati ridisegnati. 
Gli elementi luminosi formano un’unità estetica con la terza luce di stop integrata nel cofano posteriore, così da accentuare la larghezza della 
coda anche nel design notturno.

La concorrenza vede quattro terminali di scarico.

La caratteristica principale della coda sono le coppie di terminati di scarico cromati sporgenti che segnalano l’appartenenza alla famiglia M e sottolineano con i flaps la larghezza della carreggiata.

L’interno: voglia di sport.

L’interno della BMW Z4 M Roadster presenta un ambiente moderno d’ispirazione sportiva e purista ma sempre esclusiva. Delle forme pulite e una selezione dei migliori materiali sottolineano la passione per la guida sportiva.

L’orientamento al guidatore si riconosce in ogni dettaglio. Ad esempio il pomello del cambio M, il volante in pelle M e i sedili sportivi M esprimono tutta la passione per la guida sportiva. Nessuna forma è esente da una funzione: 
per esempio, il volante in pelle M assicura con il suo particolare profilo della corona e le conche per i pollici una presa sicura e una maneggevolezza precisa.

La strumentazione: tecnica concentrata, pura sportività.

Gli strumenti tondi del tachimetro e del contagiri offrono una lettura 
molto chiara e precisa. I colori sono tipici per i modelli M: quadrante nero, numeri bianchi, lancette rosse e illuminazione bianca permanente.

Ogni automobile M, in particolare la BMW Z4 M Roadster riflette anche il carattere del suo guidatore. Conseguentemente, offre numerose possibilità di personalizzazione. Tutti i materiali e colori trasmettono sportività ed esclusività. Questo salta all’occhio già aprendo la porta: il batticalcagni in alluminio 
con il logo M porge il benvenuto a guidatore e passeggero. Il logo si ripete nei poggiatesta in pelle, nel volante e nel pomello del cambio illuminato.

Colori e varianti di design nuovi.

Tre colori esclusivi per la vernice esterna – Sepang Bronze metallizzato, Interlagos Blau (blu Interlagos) metallizzato, Imola Rot (rosso Imola) – e cinque vernici esterne del programma Z4 Roadster offrono le più ampie possibilità 
di personalizzazione della Z4 M Roadster. All’interno il tocco personale può essere raggiunto con quattro colori per l’allestimento in pelle, due allestimenti in pelle di dotazioni differenti e tre varianti esclusive per le modanature.

L’equipaggiamento di base prevede all’interno una pregiata pelle Nappa 
che sottolinea il carattere sportivo-purista della Z4 M Roadster, disponibile 
nei quattro colori nero, Imola Rot (rosso Imola), Sepang Bronze chiaro 
e Sepang Braun (marrone Sepang). L’allestimento interamente in pelle, disponibile a richiesta, comprende anche il rivestimento in pelle di quasi 
tutto l’abitacolo. Per le modanature sono disponibili l’alluminio «Hexagon» 
e gli optional noce Madeira rossiccio e la pelle nera a struttura carbonio.

- Il propulsore 
della nuova BMW Z4 M Roadster: 
una fonte di passione.

Non vi sono molte automobili che incorporano con tanta autenticità la passione senza compromessi per la guida sportiva a cielo aperto. Colui che non accetta compromessi in questioni di passione, nella guida a cielo 
aperto e, soprattutto, nel divertimento con una performance automobilistica sportiva, non potrà fare a meno della nuova BMW Z4 M Roadster.

Al vertice con il concetto di motore a regimi elevati.

Il motore della BMW Z4 M Roadster chiarisce il significato della descrizione 
di tutti i motori M : «spiegamento di potenza e silenziosità di funzionamento analoghi a una turbina». Nessun altro motore di serie di queste dimensioni manifesta uno slancio così irresistibile.

Il concetto M dei regimi elevati genera una spinta enorme ad alti numeri di giri ed è stato già premiato numerose volte – per esempio con il riconoscimento 
di fama mondiale «Engine-of-The-Year-Award» che nel 2005 ha coronato il motore sei cilindri M per la quinta volta consecutiva come migliore motore nella categoria di cilindrata di appartenenza. E questo lo svelano anche i dati prestazionali: sei cilindri, cilindrata 3.246 cm³, potenza 252 kW/343 CV a 
7.900 giri/min., coppia 365 newtonmetri a 4.900 giri/min., regime massimo 
8.000 giri/min. Al contempo, il motore offre un ampio campo di regime 
che rende più semplice la vita giornaliera al guidatore. Infatti, già 
a 2.000 giri/min. è disponibile l’80 percento della coppia massima.

Performance che incute rispetto.

Due altri dati raccontano molto di più sulla performance della BMW Z4 M Roadster: la potenza per litro di cilindrata ammonta a 106 CV e supera così la soglia magica di 100 CV per litro di cilindrata – fino a poco tempo fa un appannaggio di motori da corsa purosangue. La massa che deve muovere effettivamente ognuno dei 343 cavalli è di soli 4,1 chilogrammi.

In pratica ciò vuol dire: la BMW Z4 M Roadster accelera in solo 5,0 secondi 
da 0 a 100 km/h. E solo 5,0 secondi sono necessari anche per realizzare 
la ripresa in quarta. La velocità massima viene bloccata elettronicamente 
a 250 km/h.

Diverse soluzioni progettuali dei motori ad alte prestazioni.

La motoristica offre principalmente tre soluzioni per ottenere la potenza ottimale: aumentare la cilindrata, sovralimentare con un compressore o incrementare il numero di giri attraverso un concetto di regimi elevati. Queste soluzioni basate su differenti principi della fisica richiedono una tecnologia costruttiva diversa, anche quando formalmente i motori presentano la medesima potenza. Ad esempio, un motore di alta cilindrata ha un peso superiore e maggiore ingombro che ne compromettono il carattere sportivo e incrementano il consumo di carburante. I motori sovralimentati di norma non convincono a livello di consumo specifico e ancora di meno a livello di spontaneità, dunque nella prontezza di risposta del motore.

Il concetto di regimi elevati è la soluzione ideale.

Dunque, non resta che la terza alternativa: un motore aspirato compatto 
a regimi elevati. Per gli ingegneri BMW M questa è da sempre la soluzione ideale – perché hanno alle spalle la tradizione delle corse. L’aumento 
di potenza viene realizzato attraverso un incremento del numero di giri. 
Il concetto di regimi elevati è tecnologicamente molto più sofisticato 
e più impegnativo nella realizzazione.

I regimi elevati sono una soluzione molto sofisticata.

A regimi di 8.000 giri/min. i pistoni del motore M raggiungono delle velocità superiori ai 24 metri al secondo. Un confronto: negli attuali propulsori 
di Formula 1 l’albero motore gira fino a 18.000 volte al minuto ma ognuno dei dieci pistoni percorre circa 25 metri al secondo, dunque poco di più del motore BMW M.

La potenza non si esprime solo in CV.

Infatti, oltre alla potenza è importante la spinta generata sulle ruote motrici, risultante dalla coppia motore e dal rapporto finale di trasmissione. 
Nel concetto di regimi elevati la trasmissione ottimale del cambio e del 
ponte posteriore generano una spinta impressionante.

Un esempio semplice: se un ciclista scala la marcia quando sale su una montagna, deve pedalare di più ma potrà superare qualsiasi pendenza. 
Se invece non cambia marcia o, addirittura, aumenta la marcia, deve investire più forza nei pedali o scendere dalla bicicletta. A parità di potenza, vincerà 
il ciclista che pedalerà più rapidamente.

Costruzione leggera per aumentare il regime.

Per rendere possibili gli elevati regimi e le alte pressioni di combustione, 
il basamento è realizzato in ghisa perlitica. I pistoni in alluminio fucinato rivestiti di grafite con conca modificata sono raffreddati a spruzzi d’olio. Le bielle fratturate sono in acciaio.

Testata cilindri con leve oscillanti e raffreddamento a flusso orizzontale.

La testata monolitica a quattro valvole per cilindro viene prodotta dalla fonderia di leghe leggere BMW di Landshut in un getto a conchiglia di acciaio 
ed è completa di canali d’aria per l’insufflamento dell’aria supplementare necessaria per un riscaldamento veloce e un rendimento ottimale 
del catalizzatore. Il comando valvole avviene mediante leve oscillanti a scorrimento. La registrazione del gioco valvole avviene solo durante gli interventi di manutenzione principali, così che sono possibili anche 
degli intervalli di 40.000 chilometri.

In conseguenza al fabbisogno di raffreddamento estremo, la testata cilindri 
ha un raffreddamento orizzontale che minimizza le perdite di pressione 
nel sistema di raffreddamento e assicura una distribuzione equilibrata della temperatura, riducendo picchi termici nelle zone critiche. Ogni singolo 
cilindro viene avvolto da un quantitativo ottimale di liquido. Il mezzo di raffreddamento passa orizzontalmente dal basamento alla testata attraverso il lato di scarico e sul lato di aspirazione viene convogliato al termostato e al radiatore attraverso un tubo di raccoglimento.

Gestione ottimale del motore.

Il motore viene gestito da una centralina motore sviluppata appositamente 
per la Roadster. Il sistema multiprocessore ha un controller da 32 bit e 
due co-processori di timing ad alta frequenza di ciclo per gestire i complessi dati funzionali e, soprattutto, l’elevato regime massimo del motore. 
Inoltre, il sistema migliora le emissioni. La capacità di calcolo del sistema è 
di 64 milioni di calcoli al secondo – un quantitativo di dati inimmaginabile.

Nel sistema sono integrati la regolazione in continuo dell’albero a camme 
sul lato di aspirazione e scarico (Doppio VANOS) con approvvigionamento d’olio separato ad alta pressione, un controllo permanente del livello dell’olio, un immobilizer, la regolazione elettronica della farfalla e un sofisticato sistema di diagnosi per gli interventi di manutenzione. La centralina calcola per 
ogni corsa utile di ogni singolo cilindro il punto di accensione, il quantitativo di carburante e il momento d’iniezione. Parallelamente, viene calcolata 
e impostata la variazione di fase ottimale degli alberi a camme.

Doppio VANOS ad alta pressione per un cambio di carico ottimale.

Il variatore di fase degli alberi a camme Doppio VANOS assicura al sei cilindri un cambio di carico ottimale con tempi di cambiata estremamente corti. 
In pratica ciò si traduce in maggiore potenza, una curva di coppia migliorata, tempi di risposta ottimali, minori consumi ed emissioni ridotte.

Ad esempio, nel campo di carico e di regime basso sono possibili più incroci delle valvole, e, conseguentemente, un maggiore ricircolo interno dei gas 
di scarico così da ridurre le perdite durante il cambio di carica e migliorare il consumo di carburante. In dipendenza della posizione dell’acceleratore e del regime motore – i parametri che definiscono la richiesta di potenza al motore – le variazioni di fase vengono adattate continuamente, in base alla mappatura. La ruota dentata della catena collegata all’albero motore attraverso una catena duplex a rulli è accoppiata a questo scopo all’albero a camme mediante un ingranaggio a due stadi a denti obliqui. Quando l’albero si sposta in direzione assiale i denti obliqui generano un movimento radiale relativo tra l’albero 
a camme e la ruota dentata della catena. L’angolo di regolazione dell’albero 
a camme lato aspirazione può variare al massimo di 60 gradi di manovella, quello dell’albero a camme lato scarico di 45 gradi di manovella.

Il Doppio VANOS M richiede delle elevate pressioni dell’olio per regolare gli alberi a camme con la massima velocità e precisione. Per questo motivo, 
l’olio motore viene portato da una pompa ad alta pressione a una pressione di esercizio di 115 bar. La regolazione dell’alta pressione comandata dalla mappatura assicura dei tempi di regolazione brevi e, conseguentemente, per ogni punto di esercizio la variazione di fase ottimale, in dipendenza del 
carico e del regime, in sincronia con il momento di accensione e il quantitativo di carburante da iniettare.

Approvvigionamento dell’olio assicurato anche in curve percorse 
in modo estremo.

L’approvvigionamento di olio lubrificante nel motore avviene attraverso una pompa olio a ingranaggi. Il sistema con due coppe semisecche – una tecnologia derivata dal mondo delle corse – assicura l’approvvigionamento d’olio anche in situazioni dinamiche estreme. Grazie alla posizione delle 
coppe e al motore inclinato di 30 gradi a destra, in caso di una forte accelerazione trasversale nelle curve a sinistra o di una frenata di emergenza l’olio non può ritornare da solo nella coppa. Per questo nella testata cilindri 
e nel basamento sono previsti una pompa recupero olio – che crea un’unità con la pompa mandata olio – e degli scarichi olio. In caso di frenate a fondo 
e di curve a sinistra percorse ad alta velocità, la pompa recupero olio aspira l’olio dalla coppa anteriore e lo invia nella coppa principale posteriore.

Lato aspirazione aerodinamicamente ottimizzato.

Al fine di realizzare la soluzione ottimale anche al lato di aspirazione, il motore della Z4 M Roadster è equipaggiato di un collettore dell’aria con tubi di aspirazione perfezionati e un filtro dell’aria aerodinamicamente ottimizzato.

Come nei motori da corsa, ogni cilindro ha una propria farfalla. Per una reazione precisa del motore a regimi bassi, ma anche per richiamare un’elevata potenza, le farfalle sono a comando interamente elettronico. La posizione 
del pedale dell’acceleratore viene rilevata e valutata da due potenziometri 
200 volte al secondo. La gestione motore reagisce ad eventuali variazioni e aziona le farfalle che richiedono solo 120 millesimi di secondo per aprirsi completamente. Al contempo, il comando elettronico delle farfalle genera 
dei passaggi armonici tra la fase di tiro e di carico parziale e viceversa.

Impianto di scarico bistadio.

I due collettori del tipo quattro in uno dell’impianto di scarico presentano 
la stessa lunghezza e lo stesso diametro così produrre una contropressione relativamente bassa. L’impianto di scarico è interamente bistadio dalle marmitte ai quattro terminali di scarico – tipici per le automobili M. 
Nel sound design, gli ingegneri BMW M hanno attribuito la massima attenzione a realizzare un suono da automobile da corsa.

Ogni canale di scarico comprende due catalizzatori in trimetal a fluidodinamica ottimizzata che si contraddistinguono per una perdita di pressione contenuta, un’elevata resistenza meccanica e tempi di reazione brevi dopo l’avviamento 
a freddo. Le emissioni soddisfano naturalmente la norma antinquinamento europea Euro 4 e la norma americana LEV II.

Grazie all’ottimo rendimento totale del motore non viene raggiunto solo un alto livello di coppia e potenza ma anche un consumo di carburante conveniente. Nonostante le elevate prestazioni, nel ciclo di prova europeo il consumo 
di carburante è di solo 12,1 litri di benzina 98 NORM su 100 chilometri.

Premendo un pulsante aumenta la dinamica di guida.

Dopo ogni avviamento del motore, la BMW Z4 Roadster mette a disposizione un’accelerazione graduale molto precisa – come tutte le sportive. Attraverso 
il pulsante «Sport» del controllo elettronico della farfalla (EDR), per l’apertura delle farfalle il guidatore può attivare una curva caratteristica del pedale dell’acceleratore più progressiva. Al contempo, le funzioni di passaggio dinamico della gestione motore elettronica sono impostate su un’applicazione più spontanea.

Sei volte il divertimento di cambiare.

Il concetto di motore a regimi elevati è applicabile solo se il motore 
è abbinato a un cambio adatto. Infatti, solo così la coppia disponibile può essere trasformata con una rapportatura corta in una spinta ottimale. 
Il cambio meccanico a sei marce soddisfa questi in criteri in modo eccellente. 
Insieme al rapporto al ponte è impostato per offrire delle prestazioni 
dinamiche eccezionali in tutto il campo di rapportatura e di regime. 
Per sfruttare in modo ottimale la potenza del motore, l’asse posteriore ha 
una rapportatura di 3,62 : 1.

Delle cambiate corte e sportive, un’elevata silenziosità di funzionamento 
e una guida precisa della leva del cambio sono le caratteristiche del cambio manuale a sei rapporti. La stretta rapportatura delle sei marce e un’ampia scalarità tra la marcia più alta e quella più bassa consentono al guidatore di inserire la marcia ideale in tempi brevi e con precisione.

9.	Lo châssis 
della nuova BMW Z4 M Roadster: 
puro divertimento di guidare.

Già la BMW Z4 Roadster offre al guidatore un assetto perfetto per la guida sportiva con un divertimento di guida fino al limite: per la BMW Z4 M Roadster questo vale ancora di più. Una delle massime che accompagna lo sviluppo di ogni automobile M è: l’assetto deve essere sempre più veloce del motore.

Questo motto ha definito in tutte le automobili BMW e BMW M un nuovo parametro: il tempo misurato al circuito nord del leggendario Nürburgring, 
il percorso più difficile del mondo. Qui è nata l’espressione «purismo nella dinamica di guida».

Le sensazioni che trasmette un’automobile, il feedback dell’assetto, dello sterzo, dei freni e dei sedili – in nessun’altro posto del mondo si manifesta così bene l’interazione tra i componenti dell’automobile come sui 20,8 chilometri del circuito nord. Ed è qui che gli ottimi tempi misurati con la BMW M3 vengono superati nettamente dalla Z4 M Roadster, provando così che nel confronto con la concorrenza BMW offre il migliore pacchetto di dinamica 
di guida.

Premesse ottimali per un assetto perfetto.

Lo châssis della Z4 M Roadster è uno sviluppo coerente dello châssis della BMW Z4 le cui caratteristiche di guida marcano il parametro di riferimento nel segmento roadster. Dato che una serie di componenti importanti dell’assetto della Z4 sono basati sulla BMW Serie 3, la BMW M3 è il «padrino» della 
Z4 M Roadster, per esempio l’asse posteriore con il blocco del differenziale M. L’impianto frenante è ripreso addirittura dalla supersportiva BMW M3 CSL. 
Il risultato: la Z4 M Roadster ha tutti i geni dei bolidi sportivi della marca BMW.

La geometria di base della BMW Z4 Roadster si ritrova anche nella 
Z4 M Roadster. La carreggiata anteriore è di 1475 millimetri, quella posteriore ammonta a 1.496 millimetri. Rispetto al modello di base l’assetto 
M è ribassato di 10 millimetri. La guida delle ruote con camper negativo rinforzato soddisfa i criteri di maggiore dinamica e di carichi superiori.

La ripartizione equilibrata delle masse tra gli assi nel rapporto di quasi 50 : 50, un baricentro basso e la trazione posteriore che isolano lo sterzo dagli influssi del motore offrono le premesse ottimali per una guida armonica, i migliori valori di trazione e di guida e velocità in curva mai raggiunte in passato.

La carreggiata totale molto larga rispetto alla carrozzeria e le barre stabilizzatrici sui due assi hanno un effetto diretto sulla stabilità di marcia: nella categoria di appartenenza la BMW Z4 M Roadster è su scala mondiale la due porte aperta più agile e dinamica.

Asse anteriore sviluppato da BMW M.

L’avantreno del tipo MacPherson è stato sviluppato per la Z4 M Roadster. 
Al fine di ridurre le masse non sospese, il braccio trasversale è in alluminio fucinato.

Il collegamento molto rigido a peso ottimizzato dei componenti dello châssis alla scocca aumenta in modo decisivo la precisione di sterzo e di guida. 
Il telaietto di supporto anteriore accoglie la scatola sterzo, la barra stabilizzatrice, 
il braccio trasversale e il braccio tirante. La sua forma a U è irrigidita da un elemento di spinta in alluminio dallo spessore di tre millimetri. L’elemento di spinta assicura al telaietto di supporto anteriore la massima rigidità trasversale. Questa si traduce in una risposta molto precisa ai comandi del guidatore, un’agilità ottimizzata e convoglia in modo molto efficiente le forze dinamiche delle ruote nella carrozzeria. In caso di accelerazione trasversale elevata le forze vengono ampliamente compensate così da migliorare ulteriormente la dinamica e la precisione di guida.

Il telaietto di supporto anteriore accoglie separatamente molle e ammortizzatori e guida le ruote con precisione, filtrando tutte le irregolarità del fondo stradale. La sua geometria consente un’inclinazione inferiore del perno del fuso a snodo e un angolo d’incidenza superiore che conferisce alla Z4 M la sua agilità e il suo affidabile feedback al guidatore, senza trascurare il comfort.

Asse posteriore estremamente stabile.

L’asse posteriore a braccio unico centrale con ammortizzatori oleopneumatici viene guidato da due bracci trasversali e un braccio longitudinale. 
Il braccio trasversale superiore è in alluminio. Il braccio longitudinale è ancorato centralmente alla scocca. Una centina a V che si estende dall’asse posteriore al pianale assolve il compito d’irrigidimento supplementare. La sofisticata struttura assicura una maneggevolezza molto sicura ed evita un comportamento autosterzante non controllabile.

Molle e ammortizzatori hanno una taratura rigida e sportiva. Angoli di beccheggio bassi trasmettono una sensazione di sicurezza anche a velocità da corsa. La Z4 M conserva la propria estrema stabilità all’imbardata anche 
dopo i cambi di carico in curva o durante delle frenate in curva ad alte velocità, senza che intervenga il sistema di regolazione dell’assetto DSC. Il comfort e l’acustica di rotolamento sono estremamente alti per una spider così sportiva.

La massima precisione di guida.

A differenza della BMW Z4 Roadster la Z4 M Roadster non viene assistita da un servosterzo elettrico ma idraulico. La soluzione elettroidraulica consente 
di realizzare delle velocità di sterzo superiori e offre una serie di vantaggi per la guida altamente dinamica. Inoltre, in abbinamento alla cinematica dell’asse anteriore M, offre un feedback ottimale al guidatore.

Freni compound high-performance fermano la M Power.

Una guida veloce richiede a volte una decelerazione improvvisa. Per questo motivo la nuova Z4 M Roadster è equipaggiata di un freno particolarmente potente concepito originariamente per la BMW M3 CSL: un impianto di freni compound high-performance del tipo «flottante». L’anello autoventilato in materiale di attrito del disco del freno in ghisa grigia è unito in modo «flottante» alla tazza del freno di alluminio attraverso dei perni colati in acciaio inox. 
La sollecitazione del disco del freno causata dalla tensione termica viene ridotta sensibilmente così da aumentare la vita del disco. La perforazione dell’anello in materiale di attrito riduce il peso dei dischi freni di ulteriori 
0,7 chilogrammi in ogni ruota anteriore e di 0,8 chilogrammi in ogni ruota posteriore.

Grazie ai grandi dischi freni in ghisa grigia (diametro/spessore anteriore: 345/28 millimetri; posteriore 328/20 millimetri) sono possibili dei valori di decelerazione straordinari: assistiti da un booster di 10 pollici lo spazio 
di frenata della BMW Z4 M Roadster da 100 km/h è di 34 metri. Anche a livello di potenza dei freni la spider si posiziona orgogliosamente nel segmento delle automobili sportive di alta gamma.

Cerchioni dal design esclusivo.

I cerchi anteriori da 18 pollici montano davanti dei pneumatici high-performance dalle dimensioni 225/45 ZR 18, dietro da 9 pollici dalle dimensioni 255/40 ZR18. Le mescole e le dimensioni sono concepite 
per scaricare con sicurezza sul fondo stradale asciutto e bagnato le elevate forze laterali e longitudinali e per trasmettere al guidatore un feedback 
preciso sullo stato dell’automobile.

Il design dei cerchi in lega sviluppato appositamente per la 
BMW Z4 M Roadster presenta i raggi sdoppiati tipici delle automobili M ed è derivato dall’ espressivo linguaggio formale della spider: delle superfici 
lisce sono tese sopra delle linee marcate. La loro leggerezza lascia intravedere quasi interamente i grandi freni a disco e sottolinea il carattere high-performance della Z4 M Roadster.

Niente paura di forare.

Ma i cerchioni contengono anche dei «valori interiori» molto preziosi: 
la geometria della spalla del cerchione (Extended Hump, EH) evita che in caso di perdita di aria il pneumatico scivoli nel canale, assicurando così il principio «Safe-Stop» di tutte le automobili M.

Avvisatore pressione pneumatici di serie.

Il sistema di avviso di perdita di aria degli pneumatici ottimizzato (RDW) sorveglia permanentemente le ruote ed emette un allarme quando la perdita di pressione è superiore al 50 percento. Grazie al principio Extended Hump, anche a questo livello d’aria lo pneumatico resta nel cerchione così da potere arrestare l’automobile senza pericolo. Dei fori con un diametro massimo 
di 6 millimetri possono essere sigillati con l’M Mobility System (MMS) – composto da un piccolo compressore e un sigillante rapido – e il viaggio può continuare fino alla prossima officina senza dovere cambiare lo pneumatico. 
La soppressione della ruota di scorta o di emergenza contribuisce a un risparmio di peso di oltre 20 chilogrammi.

Con il DSC divertimento di guida sicuro fino al campo limite.

Come vuole la tradizione BMW M, nella Z4 M Roadster i sistemi di regolazione dell’assetto non sono dei mezzi ausiliari alla guida ma contribuiscono 
a controllare l’automobile anche nel campo limite. Le riserve di sicurezza dell’assetto M della roadster sono molto elevate.

Nella BMW Z4 M Roadster è stata montata l’ultima generazione del Controllo Dinamico della Stabilità (DSC). Questo sistema di regolazione BMW 
diviene sempre di più un sistema centrale dell’elettronica dell’automobile.

DSC con utili funzioni supplementari.

Originariamente, il DSC aveva «solo» il compito di aumentare la sicurezza di guida su fondo stradale scivoloso frenando in modo mirato le singole ruote – per esempio quando si voleva evitare un ostacolo improvviso o in una 
fase iniziale d’instabilità in curva. Oggi la sua funzionalità comprende la guida sportiva, la sicurezza e il comfort. Ad esempio, il controllo della stabilità 
ASC integrato regola lo slittamento in accelerazione decelerando il motore, frenando la ruota che slitta e stabilizzando così la vettura. Un’altra funzione del DSC è il Cornering Brake Control (CBC) con la regolazione asimmetrica 
della pressione dei freni che riduce, attraverso un leggero intervento sui freni, la tendenza della vettura a chiudere in curva.

L’ultima generazione del DSC offre inoltre una serie di utili funzioni, come l’indicatore permanente dell’usura delle pastiglie dei freni che calcola 
anche il percorso restante e aiuta il guidatore a programmare in tempo gli interventi di manutenzione. Un’altra funzione è il riconoscimento della 
frenata di emergenza Dynamic Brake Control (DBC) che massimizza la pressione sui freni in caso di frenata d’emergenza.

DSC disattivabile.

Per la BMW Z4 Roadster è stata ampliata la logica del DSC. La prontezza 
di risposta del motore e il rapporto corto al ponte richiedono una regolazione rapidissima e precisa del motore e dei freni delle ruote. Infatti, la stabilità all’imbardata deve essere assicurata anche a bassi coefficienti di attrito e, inoltre, la spinta supplementare e il leggendario piacere di guidare non 
devono essere frenati dal blocco variabile del differenziale M. Se in determinate situazioni il guidatore desidera rinunciare al DSC può disattivarlo premendo semplicemente un pulsante.

Blocco del differenziale sostituisce il DTC.

Per il guidatore della Z4 M Roadster la sottofunzione del DSC, il Dynamic Traction Control (DTC) è stata sostituita da un blocco variabile del differenziale M, che funziona in dipendenza del regime, ripreso dalla M3 che gli consente 
di adattare la guida a una dinamica superiore. La Roadster è più stabile e offre inoltre la trazione ottimale, soprattutto dall’uscita da una curva. La differenza principale tra il blocco del differenziale M e il DTC è la seguente: il DTC accetta un aumento adattativo dello slittamento delle ruote posteriori «solo» fino a 
una dinamica trasversale media dell’automobile di 70 km/h e/o un’accelerazione trasversale di 0,4 g. Qualora necessario, il blocco del differenziale M genera invece un momento di blocco. Nella guida estremamente sportiva e su strade con coefficiente di attrito medio-alto il guidatore esperto può sfruttare meglio le caratteristiche positive della 
trazione posteriore.

Blocco del differenziale M con vantaggi per la trazione.

Nei blocchi del differenziale «tradizionali», funzionanti in dipendenza della coppia, la coppia di propulsione trasmessa si basa sulla coppia che può trasmettere la ruota con il coefficiente di attrito più basso. Quando però il coefficiente di attrito è molto basso, per esempio sulla neve, nel concetto 
di blocco tradizionale i vantaggi di trazione vengono compromessi dalla limitazione della cosiddetta coppia statica. Il blocco variabile del differenziale 
M è in grado – anche in situazioni dinamiche molto impegnative con coefficienti di attrito estremamente diversi sulle ruote motrici – di assicurare 
il decisivo vantaggio di trazione.

Trazione garantita in ogni situazione.

Un ulteriore vantaggio del blocco variabile del differenziale M è che con l’aumentare della differenza del numero di giri tra le ruote motrici viene generato immediatamente un momento di blocco progressivo. La ruota 
«che lavora di meno», per esempio la ruota interna in una curva durante 
la guida forzata in un passo, non può causare un «crollo» totale della coppia motrice e la spinta in avanti è sempre assicurata.

Effetto bloccante fino al 100 percento.

Il blocco variabile del differenziale M funziona secondo il seguente principio: 
la differenza del numero di giri che si forma tra le ruote motrici nel momento in cui una ruota motrice «lavora di meno» o rotola su un fondo stradale molto scivoloso, genera immediatamente una pressione nella pompa integrata. Questa pressione viene trasmessa da un pistone a una frizione a lamelle così che – in dipendenza della differenza del numero di giri – la coppia motrice viene trasmessa sulla ruota con l’aderenza migliore.

In caso estremo, l’intera coppia motrice viene trasmessa alla ruota con il coefficiente d’attrito superiore. Quando la differenza del numero di giri tra le ruote cala nuovamente, si riduce la pressione della pompa e il momento 
di blocco diminuisce. Questo sistema di pompe autoregolante è esente da manutenzione ed è lubrificato con un olio al silicone ad alta viscosità.

Il vantaggio per il guidatore è che su un fondo stradale con coefficienti di attrito molto differenti la sua macchina può accelerare molto meglio perché dispone di una maggiore trazione. Inoltre, il blocco variabile del differenziale M migliora anche la maneggevolezza e la stabilità di guida – dunque incrementano la sicurezza e il piacere di guidare.

10.	La scocca 
della nuova BMW Z4 M Roadster: 
leggera e sicura.

Con una resistenza alla torsione di 14.500 Nm/grado, la BMW Z4 M Roadster presenta la scocca con la più alta resistenza alla torsione. Al contempo, 
questa scocca è estremamente leggera, così da risolvere in modo esemplare 
il conflitto tra comfort antivibrazionale e assetto dalla taratura dinamica 
e sportiva.

La scocca è caratterizzata da un cosiddetto montante a Y: il supporto del motore si biforca davanti alla paratia in un ramo con un longherone e uno con un tunnel. La rigidità antitorsionale viene aumentata inoltre da centine 
di rinforzo ed elementi di spinta nel sottoscocca, nei duomi delle forcelle telescopiche e nella cornice del parabrezza.

Il concetto a peso ottimizzato con costruzione leggera comprende un cofano motore di alluminio, una scocca con protezione anticapottamento integrata 
e l’utilizzo di acciai alto resistenziali. Una serie di tecniche di produzione come la deformazione interna ad alta pressione consentono di realizzare 
la cornice del parabrezza a forma e peso ottimizzati senza flangie saldate. 
A seconda dell’equipaggiamento la Z4 M Roadster pesa a vuoto (DIN) 
solo 1.410 chilogrammi – un altro segreto – oltre alla potente motorizzazione – del sensazionale rapporto peso/potenza di 4,1 chilogrammi per CV.

Elevata sicurezza per i passeggeri.

Nella Z4 M Roadster guidatore e passeggero godono di una sicurezza passiva ottimale. Nel primo montante, realizzato come roll-bar, sono integrati dei tubi d’acciaio ad alta resistenza ancorati in una massiccia costruzione di acciaio nel nodo del primo montante. Questi tubi rinforzano efficacemente i primi montanti e il telaio del tetto. Dietro i poggiatesta due roll-bar in acciaio inox sono saldati alla traversa ad alta resistenza nella paratia e uniti così in modo ideale alla carrozzeria. Delle superfici poggiapiedi ottimizzate per il caso di crash minimizzano le intrusioni nell’abitacolo. Sui longheroni anteriori sono avvitati degli elementi di deformazione a guscio di acciaio relativamente 
lunghi, a quali è fissato il sistema di paraurti. In caso di piccoli tamponamenti 
la carrozzeria non viene danneggiata e i costi di riparazione sono alquanto contenuti.

Sistemi di protezione su misura.

Complessivamente, quattro airbag frontali e laterali sono comandati 
dalla Advanced Safety Electronics (ASE) attraverso delle fibre ottiche. 
I satelliti controllano separatamente l’attivazione degli airbag e dei pretensionatori. I moduli misurano e calcolano autonomamente, reagiscono ognuno per sé e si monitorano a vicenda. Qualora necessario, 
l’ASE predispone l’isolamento del morsetto di sicurezza della batteria, la disattivazione dell’alternatore e della pompa del carburante, l’apertura 
della chiusura centralizzata e l’accensione dell’illuminazione interna e del lampeggio di emergenza. In abbinamento al telefono veicolare e al sistema 
di navigazione «Professional» o «Business», il sistema telematico 
«BMW Assist» emette una chiamata di soccorso, trasmette la posizione della vettura e crea un collegamento a voce con la centrale di soccorso.

Z4 M Roadster e Z4 Roadster: differenze importanti.

La Z4 M Roadster si distingue dalla vettura di base per una serie di dettagli importanti, come il sottoscocca aerodinamicamente ottimizzato. 
Il convogliamento dell’aria assicura il raffreddamento del ponte posteriore 
e del cambio. Il diffusore posteriore assume così la funzione centrale di convogliare l’aria nel sottoscocca: migliora il flusso dell’aria e, insieme allo spoiler posteriore e al sottoscocca liscio, contribuisce a un’aerodinamica equilibrata. Inoltre, il diffusore promuove la fuoriuscita dell’aria di scarico del differenziale. Inoltre, l’impianto di scarico bistadio ha reso necessaria la modifica di una serie di dettagli del sottoscocca.

- La nuova BMW Z4 M Roadster: concentrata completamente sulla guida.

La BMW Z4 M Roadster è una sportiva purosangue, un’automobile concepita per soddisfare esclusivamente una richiesta: il puro piacere di guidare.

Per provare il piacere di guidare bisogna innanzitutto essere seduti bene: nella BMW Z4 M Roadster guidatore e passeggero sono accomodati, come in una tipica spider, in una posizione bassa e arretrata rispetto al baricentro e al punto di rotazione della macchina. I movimenti di guida sono percepiti direttamente e le curve strette si trasformano in un’esperienza completamente nuova. I sedili sportivi M offrono una ritenuta laterale eccellente. La regolazione perfetta include anche il piantone dello sterzo regolabile in lunghezza e inclinazione.

Gli occupanti sono circondati da un tipico design da roadster in versione premium: puro e autentico. L’offerta comprende due allestimenti in pelle. Mentre l’equipaggiamento di serie comprende pelle Nappa per i sedili, 
i pannelli delle porte e il poggiabraccio, l’optional «allestimento interamente in pelle» prevede l’intera portiera, il telaio dei cristalli anteriori e le alette parasole, 
i roll-bar, la consolle centrale e la vaschetta portaoggetti posteriore rivestiti 
di pelle. Delle cuciture esclusive, realizzate a mano, completano l’aspetto elegante dei due allestimenti in pelle.

Il cockpit: concentrato sul guidatore.

Il cockpit è concepito tutt’intorno al guidatore. Tutte le funzioni principali sono posizionate in modo ergonomicamente perfetto intorno al volante. 
Gli strumenti tondi predominanti sono il tachimetro e il contagiri. Le palpebre – un hommage alla spider classica – proteggono contro dei riflessi.

Il contagiri e il tachimetro si presentano con un quadrante nero e numeri bianchi e lancette tradizionalmente rosse. Solo nelle automobili M il campo 
di regime viene rappresentato dinamicamente nel contagiri: il campo di 
pre-avviso giallo e il campo di avviso rosso limitano il campo di regime motore ammissibile in base alla temperatura dell’olio. Più aumenta la temperatura dell’olio più si ingrandisce il campo di regime utilizzabile. Questa soluzione aiuta il guidatore a seguire intuitivamente la temperatura dell’olio.

Il display LCD del computer di bordo è integrato nel tachimetro, l’indicatore livello carburante e della temperatura dell’acqua si trovano nel contagiri. 
Il riscaldamento e l’impianto di climatizzazione sono regolabili attraverso tre manopole situate nella plancia sopra la consolle centrale, realizzate in 
un elegante cromo lucido. Al di sopra sono inseriti i comandi per la radio 
e il sistema HiFi.

Il piacevole volante in pelle M dalla corona robusta e le conche per i pollici assicura una presa forte e un handling preciso. I tasti multifunzione 
aiutano il guidatore a concentrarsi sulla guida; il telefono e la radio sono attivabili senza dovere lasciare il volante.

Spazio sufficiente.

La Z4 M Roadster offre ai passeggeri spazio sufficiente per depositare degli oggetti: un cassetto portaguanti, due tasche rigide nelle porte e un box 
dal volume di circa 10 litri nella paratia posteriore tra i sedili. Il coperchio del box  viene chiuso attraverso la chiusura centralizzata, il meccanismo di apertura è ammortizzato idraulicamente. Nella paratia a destra e sinistra del box vi sono due vaschette con rispettivamente 3,7 litri di volume. Quando viene ordinato l’optional HiFi il posto è occupato dai subwoofer. Una piccola vaschetta dietro la leva del freno di stazionamento è ideale per monetine 
e gettoni. Il portabevande nella plancia è estraibile e può essere adattato facilmente al diametro del contenitore della bevanda.

Versatile box per la capote crea spazio nel bagagliaio.

Al fine di sfruttare in modo ottimale il bagagliaio a capote aperta, il versatile box portacapote in materiale sintetico può essere sbloccato e piegato. Il volume del bagagliaio aumenta da 200 a 220 litri. Al fine di evitare dei danneggiamenti alla capote o al bagaglio, un arresto di sicurezza della capote elettroidraulica blocca l’apertura della copertura della capote se il box portacapote è piegato.

Una capote dalla chiusura speciale.

La capote della BMW Z4 M Roadster si ripiega in modo particolare. Questa piegatura consente di risparmiare molto spazio e funziona nel seguente 
modo: la sezione anteriore della capote viene posata come un coperchio sopra la stoffa e bloccata lungo il bordo della carrozzeria. Per questo motivo, 
la Z4 M Roadster non ha un copricapote né un coperchio. Inoltre, i rumori 
del vento sono molto contenuti.

Il telaio in magnesio e alluminio riduce il peso ma offre sempre un’alta protezione in caso di crash. Il lunotto termico riscaldabile è realizzato in vetro minerale antigraffio.

La BMW Z4 M Roadster è equipaggiata di serie con una capote ad azionamento automatico. Premendo un pulsante si avvia il processo di apertura elettromeccanico che richiede solo dieci secondi. Un sistema elettroidraulico piega la capote e la blocca. Ovviamente, il sistema gestisce anche la chiusura della capote. I rumori interni e il comfort di 
climatizzazione sono ottimizzati attraverso un cielo interno supplementare.

Viaggiare a cielo aperto senza correnti d’aria.

Un sistema opzionale antivortice migliora la protezione contro le correnti 
d’aria. Il sistema è composto da due dischi inseribili nell’apertura dei roll-bar 
e una rete tesa in un telaio che si estende tra i roll-bar. Quando non serve, 
la rete viene depositata nel bagagliaio in un apposito supporto. Come optional è disponibile anche un hardtop.

Luce bixeno per una visione ottimale.

La BMW Z4 M Roadster è equipaggiata di serie di proiettori bixeno statici 
che offrono la massima illuminazione con i fari abbaglianti e anabbaglianti. 
La ripartizione tra abbagliante ed anabbagliante avviene tramite un diaframma a comando elettromagnetico che viene inserito nel fascio di luce davanti 
alla lampadina allo xeno. Per evitare l’abbagliamento del traffico incrociante, 
il sistema include la regolazione automatica della profondità d’illuminazione.

La luce di posizione viene generata da due anelli luminosi. Adesso, 
questa caratteristica della Casa di Monaco contraddistingue anche 
la BMW Z4 M Roadster.

Protezione grazie alla luce dei freni a due intensità.

La nuova Z4 M Roadster trae profitto da un’altra innovazione BMW: la luce 
dei freni a due intensità migliora sensibilmente la sicurezza del traffico. Infatti, 
se il veicolo che segue viene informato in tempo sull’intensità di frenata, si riducono i tamponamenti. Proprio questa è l’informazione fornita dal sistema: in caso di frenata normale, si illuminano le luci dei freni e la terza luce di 
stop. In caso di frenata di emergenza o di attivazione dell’ABS, si ingrandiscono le superfici luminose dei fari posteriori. Il guidatore che segue interpreta l’ingrandimento intuitivamente come una frenata di emergenza 
e frena a sua volta, guadagnando del prezioso spazio di arresto.

Divertimento all’aria fresca per ogni età.

Sul sedile del passeggero è possibile montare un seggiolino per bambini. 
I punti di fissaggio Isofix sono fornibili come optional. Un interruttore 
con relativa spia nella consolle centrale disattiva l’airbag del passeggero. Anche questa funzione è inclusa nel sistema di sicurezza ASE.

Elevata personalizzazione: impianti HiFi di livello premium.

I concerti all’aperto hanno il loro fascino. Ma uno spazio aperto offre delle condizioni molto difficili per un impianto audio. In aggiunta al sistema di base, la Z4 M Roadster offre come optional due impianti che offrono una qualità eccellente. Attraverso l’equalizing dell’amplificatore è stata ottimizzata la linearità. Il primo impianto include un amplificatore audio a dieci canali con quattro subwoofer di 40 Watt davanti e dietro e sei altoparlanti di 25 Watt per i toni medi e acuti davanti nelle porte, in alto e dietro gli schienali.

Il sistema HiFi «Professional» offre anche la cosiddetta tecnologia Carver che consente di accoppiare il volume del subwoofer destro e sinistro e di generare così una pressione acustica enorme. Un subwoofer viene abbinato a 
una fase terminale la quale, in aggiunta alla tensione di uscita di 30 Volt dispone anche della relativa elaborazione segnale per proteggere l’altoparlante dall’autodistruzione. La configurazione è quella del noto sistema di 
altoparlanti HiFi, ma con un amplificatore audio digitale a dieci canali con sound-processor e una potenza di uscita di 100 Watt per i subwoofer 
montati nella paratia posteriore.

Due sistemi di navigazione - a richiesta con memoria DVD.

Il sistema di navigazione «Business» integrato nella plancia utilizza i dati di 
un DVD la cui densità di memoria consente un’enorme autonomia geografica: 
un DVD contiene tutta l’Europa. In abbinamento a un processore veloce, 
il sistema di navigazione è in grado di calcolare immediatamente un percorso nuovo nel momento in cui il guidatore abbandona la strada previamente selezionata. Dato che il sistema di radio e navigazione è un sistema integrato 
i comandi possono essere utilizzati per il computer di bordo, la radio 
e il telefono. Il piccolo schermo monocromatico previsto per la navigazione visualizza anche messaggi sms. Il CD-player e il CD-changer possono riprodurre anche brani in formato MP3.

Il sistema di navigazione «Professional» dispone inoltre di un monitor a colori apribile 16 : 9 dell’ultima generazione, incassato al centro della plancia. 
Lo schermo è girevole lungo il proprio asse e si apre automaticamente quando si premono un pulsante o un tasto della radio e si chiude non appena 
il guidatore estrae la chiave dal blocchetto di accensione. Lo schermo è aggiustabile elettricamente, premendo un pulsante, oppure manualmente e, qualora desiderato, anche ripiegabile. L’utilizzo di una nuova tecnologia 
di pellicole offre un’ottima leggibilità del display a tutte le condizioni di luce; una pellicola speciale antiriflesso montata dietro lo schermo previene dei riflessi sul parabrezza. Entrambi i sistemi di navigazione sono abbinabili a un telefono fisso, disponibile come optional.

Dati tecnici BMW Z4.
2.0i, 2.5i, 2.5si, 3.0si.

| Carrozzeria Anzahl Türen / s |  | Z4 2.0i | Z4 2.5i | Z4 2.5si | Z4 3.0si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numero porte/posti |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Lungh./largh./alt. (vuota) | mm | 4.091/1.781/1.299 | 4.091/1.781/1.299 | 4.091/1.781/1.299 | 4.091/1.781/1.299 |
| Passo | mm | 2.495 | 2.495 | 2.495 | 2.495 |
| Carreggiata ant./post. | mm | 1.473/1.523 | 1.473/1.523 | 1.473/1.523 | 1.473/1.523 |
| Diametro sterzata | m | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
| Capacità serbatoio | circa l | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Radiatore con riscaldamento | l | 8,0 (8,8) | 7,6 (8,4) | 7,6 (8,4) | 7,6 (8,4) |
| Olio motore | l | 4,25 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Cambio/differenziale | l | riempimento a vita | riempimento a vita | riempimento a vita | riempimento a vita |
| Massa a vuoto UE1 | kg | 1.295 | 1.345 (1.375) | 1.360 (1.395) | 1.385 (1.415) |
| Carico utile a DIN | kg | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Peso complessivo legale a DIN | kg | 1.520 | 1.570 (1.600) | 1.585 (1.620) | 1.610 (1.640) |
| Carico per asse ant./post. | kg | 750/840 | 780/840 | 780/850 | 790/860 |
| Carico trainabile2 |  |  |  |  |  |
| frenato (12%)/non frenato | kg | –/– | –/– | –/– | –/– |
| Carico sul tetto/sul timone | kg | –/– | –/– | –/– | –/– |
| Capacità bagagliaio (VDA) | l | 240–260 | 240–260 | 240–260 | 240–260 |
| Resistenza aerodinamica | cX x A | 0,35 x 1,91 | 0,36 x 1,91 | 0,36 x 1,91 | 0,36 x 1,91 |
| Motore |  |  |  |  |  |
| Tipo/cilindri/valvole |  | in linea/4/4 | in linea/6/4 | in linea/6/4 | in linea/6/4 |
| Gestione motore |  | MEV9 | MSV70 | MSV70 | MSV70 |
| Cilindrata | cm³ | 1.995 | 2.497 | 2.497 | 2.996 |
| Alesaggio/corsa | mm | 84,0/90,0 | 82,0/78,8 | 82,0/78,8 | 85,0/88,0 |
| Compressione | :1 | 10,5 | 11,0 | 11,0 | 10,7 |
| Carburante | NORM | 91–98 | 91–983 | 91–983 | 91–983 |
| Potenza | kW | 110 | 130 | 160 | 195 |
| a giri | giri/min. | 6.200 | 5.800 | 6.500 | 6.600 |
| Coppia | Nm | 200 | 230 | 250 | 315 |
| a giri | giri/min. | 3.600 | 3.500–5.000 | 2.750–4.250 | 2.750 |
| Impianto elettrico |  |  |  |  |  |
| Batteria/sede | Ah/– | 55/bagagliaio | 55/bagagliaio | 55/bagagliaio | 55/bagagliaio |
| Alternatore | A/W | 110/1.540 | 155/2.170 /1260 | 155/2.170 /1260 | 155/2.170 |
| Sospensioni |  |  |  |  |  |
| Sospensione anteriore |  | tipo MacPherson con variazione dell’incidenza; piccolo braccio a terra positivo; |
|  |  | compensazione delle forze trasversali; riduzione del beccheggio in frenata |
| Sospensione posteriore |  | tipo multilink con braccio longitudinale e quadrilateri trasversali; |
|  |  | compensazione del beccheggio in partenza e frenata |
| Freni anteriori |  | a disco |
| Diametro | mm | 286 x 22, ventilati | 286, ventilati | 300, ventilati | 325, ventilati |
| Freni posteriori |  | a disco |
| Diametro | mm | 280 x 10, ventilati | 280, ventilati | 294, ventilati | 294, ventilati |
| Sistemi di stabilità |  | ABS, DSC, DTC |
| Sterzo |  | servosterzo elettrico EPS |
| Rapporto di demoltiplicazione | :1 | 16,0 | 14,2 | 14,2 | 14,2 |
| Cambio tipo |  | manuale a 6 marce | manuale a 6 marce | manuale a 6 marce | manuale a 6 marce |
| Rapporti | :1 | 4,32 | 4,32 (4,17) | 4,32 (4,17) | 4,35 (4,17) |
| II | :1 | 2,46 | 2,46 (2,34) | 2,46 (2,34) | 2,50 (2,34) |
| III | :1 | 1,66 | 1,66 (1,52) | 1,66 (1,52) | 1,66 (1,52) |
| IV | :1 | 1,23 | 1,23 (1,14) | 1,23 (1,14) | 1,23 (1,14) |
| V | :1 | 1,00 | 1,00 (0,87) | 1,00 (0,87) | 1,00 (0,87) |
| VI | :1 | 0,85 | 0,85 (0,69) | 0,85 (0,69) | 0,85 (0,69) 0,850,85(0,69) 0,825(-) |
| R | :1 | 3,94 | 3,93 (3,40) | 3,93 (3,40) | 3,93 (3,40) |
| Rapporto finale | :1 | 3,38 | 3,38 (3,91) | 3,38 (3,73) | 3,23 (3,64) |
| Pneumatici |  | 225/50 R 16 91 V | 225/55 R16 92V | 225/55 R16 92V | 225/45 R17 91W |
| Cerchi |  | 7 J x 16 stampati in lega | 7 J x 16 stampati in lega | 7 J x 16 stampati in lega | 8 J x 17 stampati in lega |
| Prestazioni |  |  |  |  |  |
| Rapporto massa/potenza a DIN | kg/kW | 11,1 | 9,8 (10,0) | 8,0 (8,3) | 6,7 (6,9) |
| Potenza specifica | kW/l | 55,1 | 52,1 | 64,1 | 65,1 |
| Accelerazione 0–100 km/h – | s | 8,2 | 7,1 (7,7) | 6,5 (6,9) | 5,7 (6,0) |
| 0–100 km/h | s | – | – | – | – |
| in IV 80–120 km/h 80 | s | 8,2 | 7,0 | 6,5 | 5,5 |
| Velocità massima | km/h | 220 | 229 (225) | 240 (238) | 250 (250)4 |
| Consumo nel ciclo ECE |  |  |  |  |  |
| urbano | l/100km | 10,8 | 11,8 (12,0) | 12,0 (12,8) | 12,6 (12,8) |
| extraurbano | l/100km | 5,6 | 6,1 (6,3) | 6,3 (6,8) | 6,3 (6,8) |
| complessivo | l/100km | 7,5 | 8,2 (8,4) | 8,4 (9,0) | 8,6 (9,0) |
| CO2 | g/Km | 181 | 197 (202) | 202 (216) | 207 (217) |
| Varie |  |  |  |  |  |
| Emissioni |  | EURO 4 | EURO 4 | EURO 4 | EURO 4 |
| Assicurazione (Germania) | KH/VK/TK |  | da definire | da definire | da definire |

I dati tra parentesi si riferiscono al modello con cambio automatico.

1Peso della macchina in ordine di marcia (DIN) più 75 kg per il guidatore e i bagagli.
2Aumenti possibili in determinate circostanze.

3I dati di rendimento e consumo si riferiscono al carburante di 98 Norm. 			
4bloccato elettronicamente.

Dati tecnici.

| Carrozzeria |  | Z4 M Roadster |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numero porte/posti |  | 2/2 |  |  |  |
| Lungh./largh./alt. (vuota) | mm | 4.113/1.781/1.302 |  |  |  |
| Passo | mm | 2.497 |  |  |  |
| Carreggiata ant./post. | mm | 1.486/1.516 |  |  |  |
| Diametro sterzata | m | 10,5 |  |  |  |
| Capacità serbatoio | circa l | 55 |  |  |  |
| Radiatore con riscaldamento | l | 10,7 |  |  |  |
| Olio motore | l | 7,0 |  |  |  |
| Olio cambio | l | 1,9 |  |  |  |
| Olio differenziale | l | 1,2 |  |  |  |
| Massa a vuoto UE1 | kg | 1.485 |  |  |  |
| Carico utile a DIN | kg | 295 |  |  |  |
| Peso complessivo legale a DIN | kg | 1.705 |  |  |  |
| Carico per asse ant./post. | kg | 840/910 |  |  |  |
| Carico trainabile2 |  |  |  |  |  |
| frenato (12%)/non frenato | kg | – |  |  |  |
| Carico sul tetto/sul timone | kg | – |  |  |  |
| Capacità bagagliaio (VDA) | l | 200/220 |  |  |  |
| Resistenza aerodinamica | cX x A | 0,37 x 1,92 |  |  |  |
| Motore |  |  |  |  |  |
| Tipo/cilindri/valvole |  | in linea/6/4 |  |  |  |
| Gestione motore |  | MSS70 |  |  |  |
| Cilindrata | cm³ | 3246 |  |  |  |
| Alesaggio/corsa | mm | 87/91 |  |  |  |
| Compressione | :1 | 11,5 |  |  |  |
| Carburante | NORM | 95–98 |  |  |  |
| Potenza | kW | 252 |  |  |  |
| a giri | giri/min. | 7.900 |  |  |  |
| Coppia | Nm | 365 |  |  |  |
| a giri | giri/min | 4.900 |  |  |  |
| Impianto elettrico |  |  |  |  |  |
| Batteria/sede | Ah/– | 70/bagagliaio a destra |  |  |  |
| Alternatore | A/W | 147/2.058 |  |  |  |
| Sospensioni |  |  |  |  |  |
| Sospensione anteriore |  | MacPherson con bracci trasversali, snodo sferico come |
|  |  | snodo di guida, elemento di spinta, ammortizzatore oleopneumatico bitubo |
| Sospensione posteriore |  | ponte posteriore a snodo unico centrale con molle e ammortizzatori separati, |
|  |  | ammortizzatore oleopneumatico bitubo |
| Freni anteriori |  | a stantuffo unico flottante, freni a disco compound |
| Diametro | mm | 345,0 ventilati |  |  |  |
| Freni posteriori |  | a stantuffo unico flottante, freni a disco compound |
| Diametro | mm | 328,0 ventilati |  |  |  |
| Sistemi di stabilità |  | ABS, CBC, DSC, DBC, blocco variabile differenziale M |
| Sterzo |  | sterzo a cremagliera servoassistito |
| Rapporto di demoltiplicazione | :1 | 15,4 |  |  |  |
| Cambio tipo |  | cambio manuale tipo H HandschaltgetriebeH |  |
| Rapporti I | :1 | 4,35 |  |  |  |
| II | :1 | 2,496 |  |  |  |
| III | :1 | 1,665 |  |  |  |
| IV | :1 | 1,23 |  |  |  |
| V | :1 | 1,000 |  |  |  |
| VI | :1 | 0,851 |  |  |  |
| R | :1 | 3,926 |  |  |  |
| Rapporto finale | :1 | 3,62 |  |  |  |
| Pneumatici anteriori |  | 225/45 ZR18 |  |  |  |
| Pneumatici posteriori |  | 255/40 ZR18 |  |  |  |
| Cerchi anteriori |  | 8,0J x 18 EH2 IS42 in lega |  |  |  |
| Cerchi posteriori |  | 9,0J x 18 EH2 IS30 in lega |  |  |  |
| Prestazioni |  |  |  |  |  |
| Rapporto massa/potenza a DIN | kg/kW | 5,6 |  |  |  |
| Potenza specifica | kW/l | 77,6 |  |  |  |
| Accelerazione 0–100 km/h – | s | 5,0 |  |  |  |
| 0–100 km/h |  |  |  |  |  |
| in IV 80–120 km/h 80 | s | 5,0/6,5 |  |  |  |
| Velocità massima | km/h | 2502 |  |  |  |
| Consumo ciclo UE |  |  |  |  |  |
| urbano | l/100 km | 18,2 |  |  |  |
| extraurbano | l/100 km | 8,6 |  |  |  |
| complessivo | l/100 km | 12,1 |  |  |  |
| CO2 | g/km | 292 |  |  |  |
| Varie |  |  |  |  |  |
| Emissioni |  | Euro4 |  |  |  |
| Assicurazione (Germania) | KH/VK/TK | da definire |  |  |  |

Peso della macchina in ordine di marcia (DIN) più 75 kg per il guidatore e i bagagli.

²bloccato elettronicamente.

13.	Dimensioni esterne ed interne.

BMW Z4 Roadster.

BMW Z4 M Roadster.